## Slide 1: 발명제안서
구분 | 선행기술(국가_특허번호)_회사이름 | 본 발명
도면 |  | - 대표 값 = 최대 값 + 최대 값 x (DISTANCE / UNIT_DISTANCE) x α
발명 내용 | 구성 및 작용 - 터치 라벨에서 최대 값을 갖는 셀 값을 라벨의 대표 값으로 사용 - 대표 값의 프레임 간 편차가 임계 값보다 커지면 노이즈 상태라고 판단 - Hopping 또는 IIR filtering 계수 변경 등 노이즈 상태에 적합한 설정 적용 2. 선행기술의 문제점 - 터치 위치가 Cell 중앙일때와 가장자리일 때의 최대 값의 차이가 매우 큼 - Drawing을 할 경우 터치 위치에 따라 최대 값의 프레임 간 편차가 커져 노이즈 상태와 일반 상태의 구분이 어려움 | 1. 해결과제 및 해결수단 - Drawing 시 노이즈 탐색 성능 저하되는 현상 개선 필요 - 터치 라벨 내의 모든 값을 이용하여 터치 좌표를 계산 - Cell 중앙과 터치 좌표 간의 거리에 따라 최대 값을 보정 - Drawing 시에도 노이즈가 없다면 균등한 최대 값을 나타냄 2. 본 발명의 효과 - Drawing할 때의 노이즈 탐색 성능 향상
소속 | LTS팀 | 발명자 | 임양빈
발명의 명칭 | 터치 라벨의 최대 값 보정을 통한 노이즈 탐색 성능 향상 및 고스트 터치 방지 기술 |  | 
최대 값을 갖는 cell 중앙
실제 터치 좌표
UNIT_DISTANCE
DISTANCE
Notes: 이전 시기
이전 조직(인원) 1차 이동조직, 2차 이동조직, 서울/대전 구분한 조직 기재
최종에는 서울/대전에서 근무하는 조직현황 볼 수있게 장표 작성.
토탈 비용(투자, 비용)

## Slide 2: 발명제안서
구분 | 선행기술(국가_특허번호)_회사이름 | 본 발명
도면 |  | - 대표 값 = 최대 값 + 최대 값 x (DISTANCE / UNIT_DISTANCE) x α
발명 내용 | 구성 및 작용 - 임계 값 이상의 Cell들을 라벨링하여 터치 좌표 계산 2. 선행기술의 문제점 - 패널의 모든 위치 중 터치를 했을 때 가장 작은 값을 기준으로 터치 임계 값을 설정(데드 존이 발생하지 않기 위함) - Cell pitch가 클 수록 Cell 가장자리를 터치했을 때 Cell 값이 낮으며 터치 임계 값도 낮아짐 - 고스트 터치가 발생할 경우 구분이 어려움 | 1. 해결과제 및 해결수단 - 가장자리 터치시의 터치 데이터를 보정하여 터치 임계 값 조정 - 터치 라벨 내의 모든 값을 이용하여 터치 좌표를 계산 - Cell 중앙과 터치 좌표 간의 거리에 따라 최대 값을 보정 - 터치 임계 값을 높게 설정해도 데드존이 발생하지 않음 2. 본 발명의 효과 - 고스트 터치와 일반 터치의 구분이 용이함
소속 | LTS팀 | 발명자 | 임양빈
발명의 명칭 | 터치 라벨의 최대 값 보정을 통한 노이즈 탐색 성능 향상 및 고스트 터치 방지 기술 |  | 
최대 값을 갖는 cell 중앙
실제 터치 좌표
UNIT_DISTANCE
DISTANCE
Notes: 이전 시기
이전 조직(인원) 1차 이동조직, 2차 이동조직, 서울/대전 구분한 조직 기재
최종에는 서울/대전에서 근무하는 조직현황 볼 수있게 장표 작성.
토탈 비용(투자, 비용)

## Slide 3: Flow chart
Baseline Calculation
Sensing Raw Data
Get Intensity Data
Labeling
Calculate Coordinate
Coordinate Smoothing
Coordinate Tracking
PUSH Touch Event
Raw Data Frame 1
Raw Data Frame 3
Raw Data Frame 2
…
…
Raw Data Frame n
Raw Data Frame n-1
…
n개 Frame의 Raw Data 평균값을 Baseline으로 사용 (Power on 후 1회만 수행)
Touch를 판단하기 위해 Raw Data에서 Baseline을 빼고 n으로 나눈 값을 Intensity Data로 사용
[ Raw Data ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9
Y0 | 1786 | 1747 | 1853 | 1845 | 1817 | 1760 | 1751 | 1807 | 1737 | 1810
Y1 | 1773 | 1817 | 1845 | 1922 | 1811 | 1831 | 1740 | 1796 | 1798 | 1792
Y2 | 1785 | 1840 | 1938 | 1886 | 1871 | 1834 | 1894 | 1763 | 1747 | 1837
Y3 | 1770 | 1913 | 1942 | 2014 | 1969 | 1952 | 1885 | 1764 | 1822 | 1824
Y4 | 1795 | 1830 | 1944 | 2168 | 2456 | 2238 | 1956 | 1867 | 1835 | 1881
Y5 | 1756 | 1878 | 1933 | 2329 | 2438 | 2407 | 1953 | 1844 | 1891 | 1838
Y6 | 1796 | 1836 | 1964 | 2080 | 2378 | 2174 | 1849 | 1815 | 1775 | 1828
Y7 | 1749 | 1865 | 1887 | 1936 | 1954 | 1966 | 1784 | 1784 | 1832 | 1789
Y8 | 1852 | 1807 | 1926 | 1913 | 1891 | 1820 | 1807 | 1860 | 1787 | 1870
Y9 | 1807 | 1848 | 1886 | 1953 | 1842 | 1866 | 1762 | 1828 | 1834 | 1833
[ Baseline ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9
Y0 | 1778 | 1735 | 1841 | 1833 | 1805 | 1752 | 1739 | 1799 | 1737 | 1802
Y1 | 1765 | 1801 | 1829 | 1902 | 1787 | 1811 | 1728 | 1784 | 1786 | 1780
Y2 | 1765 | 1820 | 1918 | 1854 | 1843 | 1806 | 1874 | 1751 | 1731 | 1821
Y3 | 1754 | 1889 | 1906 | 1934 | 1813 | 1864 | 1853 | 1744 | 1810 | 1804
Y4 | 1775 | 1802 | 1876 | 1812 | 1884 | 1778 | 1848 | 1839 | 1819 | 1861
Y5 | 1736 | 1842 | 1841 | 1881 | 1846 | 1851 | 1793 | 1824 | 1879 | 1822
Y6 | 1776 | 1804 | 1908 | 1856 | 1910 | 1838 | 1785 | 1795 | 1759 | 1812
Y7 | 1733 | 1841 | 1855 | 1880 | 1874 | 1906 | 1756 | 1764 | 1812 | 1773
Y8 | 1840 | 1787 | 1902 | 1877 | 1855 | 1788 | 1787 | 1844 | 1759 | 1850
Y9 | 1799 | 1832 | 1866 | 1933 | 1814 | 1838 | 1742 | 1816 | 1818 | 1821
[ Raw Data - Baseline ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9
Y0 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 0 | 8
Y1 | 8 | 16 | 16 | 20 | 24 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12
Y2 | 20 | 20 | 20 | 32 | 28 | 28 | 20 | 12 | 16 | 16
Y3 | 16 | 24 | 36 | 80 | 156 | 88 | 32 | 20 | 12 | 20
Y4 | 20 | 28 | 68 | 356 | 572 | 460 | 108 | 28 | 16 | 20
Y5 | 20 | 36 | 92 | 448 | 592 | 556 | 160 | 20 | 12 | 16
Y6 | 20 | 32 | 56 | 224 | 468 | 336 | 64 | 20 | 16 | 16
Y7 | 16 | 24 | 32 | 56 | 80 | 60 | 28 | 20 | 20 | 16
Y8 | 12 | 20 | 24 | 36 | 36 | 32 | 20 | 16 | 28 | 20
Y9 | 8 | 16 | 20 | 20 | 28 | 28 | 20 | 12 | 16 | 12
[ Intensity Data ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9
Y0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2
Y1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3
Y2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4
Y3 | 4 | 6 | 9 | 20 | 39 | 22 | 8 | 5 | 3 | 5
Y4 | 5 | 7 | 17 | 89 | 143 | 115 | 27 | 7 | 4 | 5
Y5 | 5 | 9 | 23 | 112 | 148 | 139 | 40 | 5 | 3 | 4
Y6 | 5 | 8 | 14 | 56 | 117 | 84 | 16 | 5 | 4 | 4
Y7 | 4 | 6 | 8 | 14 | 20 | 15 | 7 | 5 | 5 | 4
Y8 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5
Y9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3
Baseline Calculation
Baseline Calculation
Noise Detection
X0
X1
X2
X3
X4
Y4
X
X
X
X
X5
X6
X7
X8
X9
X
X
X
X
X
Y5
X
X
X
X
X
X
17
X
X
Y6
X
X
X
X
X
20
41
22
X
Y7
X
X
X
X
8
35
83
44
10
Y8
X
X
X
X
X
16
38
19
X
Y9
X
X
X
X
X
X
13
X
X
…
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | SUM
X Sum | 8 | 71 | 192 | 85 | 10 | 366
Weighted X Sum | 40 | 426 | 1344 | 680 | 90 | 2580
 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | SUM
Y Sum | 17 | 83 | 180 | 73 | 13 | 366
Weighted Y Sum | 85 | 498 | 1260 | 584 | 117 | 2544
X=2580/366=7.05
Y=2544/366=6.95
Weighted Average로 좌표 계산
Get Intensity Data
Calculate Coordinate
X
X
X
X
X
X
X
39
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
32
98
43
X
X
X
X
X
X
X
22
84
35
X
X
X
41
X
X
X
28
93
39
X
X
35
83
44
X
X
X
36
X
X
X
X
38
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1
1
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1
X
X
X
2
X
X
X
1
1
1
X
X
2
2
2
X
X
X
1
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Frame을 순차적으로 탐색하여 Touch 영역 확인
Label Threshold 이상인 각 영역에 ID를 할당하여 Labeling
Labeling

## Slide 4: 터치 좌표 계산 및 최대 값 보정
터치 좌표 계산
최대 값 보정
    - 대표 값 = 최대 값 + 최대 값 x ( (X축 거리 + Y축 거리) / (2 x UNIT_DISTANCE) ) x α
-> 최대 값 : 한 라벨의 Cell 값 중 가장 큰 값
-> 대표 값 : 최대 값을 좌표 거리에 따라 보정한 가상의 최대 값
-> X축 거리 : 계산된 x축 터치 좌표에서 가장 가까운 Cell중심점까지의 거리
-> Y축 거리 : 계산된 y축 터치 좌표에서 가장 가까운 Cell중심점까지의 거리
-> UNIT_DISTANCE : 한 Cell의 가로 또는 세로 방향 크기