## Slide 1: 발명제안서
구분 | 선행기술(국가_특허번호)_회사이름 | 본 발명
도면 |  | 
발명 내용 | 구성 및 작용 - 터치 패널로부터 얻어진 실제 좌표들의 사이에 추가좌표를 출력 - Report rate를 두 배로 증가시켜 터치 궤적을 더 정확하게 표현하기 위함 - 추가 좌표는 기존좌표들 간의 내삽을 통해 얻어짐 2. 선행기술의 문제점 - 내삽으로 추가 좌표를 얻을 경우 곡선 궤적을 표현하는데 이득이 없음 - 정확한 곡선 궤적을 예측하기 위한 알고리즘이 필요 | 1. 해결과제 및 해결수단 - 베지어 곡선을 활용하여 곡선 궤적을 예측 - 기존 좌표들이 베지어 곡선 상에 위치한다고 가정하여 베지어 곡선의 컨트롤 포인트를 역으로 예측함 - 예측된 컨트롤 포인트를 이용하여 베지어 곡선을 연산하고 궤적 위의 기존 좌표들의 중간에 추가 좌표를 출력 - 연산시간을 최소화하기 위해 드로잉 가속도는 0으로 가정함 2. 본 발명의 효과 - 곡선 궤적을 정밀하게 예측하여 터치 좌표의 부드러운 곡선을 표현할 수 있음
소속 | LTS팀 | 발명자 | 임양빈
발명의 명칭 | 베지어 커브를 활용한 터치 좌표의 보간 점 생성 방법 |  | 
Notes: 이전 시기
이전 조직(인원) 1차 이동조직, 2차 이동조직, 서울/대전 구분한 조직 기재
최종에는 서울/대전에서 근무하는 조직현황 볼 수있게 장표 작성.
토탈 비용(투자, 비용)

## Slide 2: 베지어 커브를 활용한 터치 좌표의 보간 점 연산 방법
P2
P1
P0
임의의 컨트롤 포인트Q를 설정
직선 Q,P2 위의 점 A = (1-t)P2 + tQ (0 < t < 1)
직선 Q,P0 위의 점 B = (1-t)Q + tP0 (0 < t < 1)
P2
P0
Q
A
B
P1
직선 A,B 위의 점 P1 = (1-t)A + tB (0 < t < 1)
P0,P1,P2는 실제 좌표이고 t = ½ 이라 가정하여 Q를 계산
P1 = A/2 + B/2
= (P2/2 + Q/2)/2 + (Q/2 + P0/2)/2
= Q/2 + P2/4 + P0/4
Q = 2P1 - (P0 + P2)/2
P2 -> P1 -> P0 순으로 실제좌표가 계산됨
P2
P1
P0
Q
A
B
P0’ = (1-t)A + tB (t=3/4)
실제 좌표 P0가 계산된 시점에 P0’을 먼저 출력한 뒤 P0를 출력
P0’ = A/4 + B*3/4
= (P2/4 + 3Q/4)/4 + (Q/4 + P0*3/4)*3/4
= (P2 + 6Q + 9P0)/16
= (P2 + 6(2P1 – (P0 + P2)/2) + 9P0)/16
= (P2 + 12P1 – 3P0 – 3P2 + 9P0)/16
= (6P0 + 12P1 – 2P2)/16
= (3(P0+2P1)-P2)/8
P2
P1
P0
Q
P0’

## Slide 3: 베지어 커브를 활용한 터치 좌표의 보간 점 연산 방법
Sensing Raw Data
Get Intensity Data
Labeling
Finger Separation
Coordinate Smoothing
Coordinate Tracking
Push Interpolation Touch Event
Calculate Coordinate
Panel
SRIC
MCU
Raw data
Push Real Touch Event
Host
Touch data

## Slide 4: 베지어 커브를 활용한 터치 좌표의 보간 점 연산 방법
베지어 곡선에 기반한 보간 좌표 생성 과정
좌표 스무딩
첫 번째 터치 좌표?
실제 좌표(P0) 출력
두 번째 터치 좌표?
P0’ =
보간 좌표(P0’) 출력
컨트롤 포인트(Q) 연산(t=0.5)
베지어 곡선에 기반한 보간 좌표(P0’) 연산(t=0.75)
YES
YES
NO
NO
P2
P1
P0
Q
P0’
P0 : 현재 좌표
P1 : 1프레임 이전 좌표
P2 : 2프레임 이전 좌표
P0’ : 현재 보간 좌표
Q : 베지어 곡선 생성에 따른 컨트롤 포인트
t
t
A
B

## Slide 5: 베지어 커브를 활용한 터치 좌표의 보간 점 연산 방법
결론 및 본 기술의 특징
  곡선을 지나는 점2개와 조절점Q로부터 곡선 궤적을 얻는 기존의 베지어 곡선 방식과 달리 곡선을 지나는 점3개를 이용하여 조절점Q를 역으로 예측하고 곡선위의 또다른 점 P0’을 예측하는 기술
  실제 프레임 레이트 대비 약 2배 수준의 부드러운 곡선을 표현할 수 있음
  연산 시간이 오래 걸리는 곱셈은 1회, 나머지는 덧셈 뺄셈 및 시프트 연산만으로 보간 좌표를 계산하여 빠른 연산이 가능
    P0’ = (3(P0+2P1)-P2)/8
    = (3*(P0 + (P1<<1)) – P2)>>3
P2
P1
P0
Q
P0’
P0 : 현재 좌표
P1 : 1프레임 이전 좌표
P2 : 2프레임 이전 좌표
P0’ : 현재 보간 좌표
Q : 베지어 곡선 생성에 따른 컨트롤 포인트
t
t
A
B