## Slide 1: 발명제안서
구분 | 선행기술(국가_특허번호)_회사이름 | 본 발명
도면 |  | - P2는 P1의 좌표로 출력 - Θ 와 ¦V2¦ 에 따라 P3 터치 데이터의 ID를 결정
발명 내용 | 1. 구성 및 작용 터치 데이터 트래킹을 위해 좌표 간 거리를 기준으로 사용 이전 프레임과 현재 프레임의 터치 좌표 간 거리가 임계 값 이하이면 같은 ID를 부여하고 그렇지 않을 경우 새로운 ID를 부여함 2. 선행기술의 문제점 드럼 터치(두 손가락을 번갈아 반복 터치하는 동작) 시 터치 데이터의 트래킹 오류가 발생 트래킹 거리 임계 값을 줄이면 드럼 터치는 개선되나 빠르게 드로잉할 때 트래킹이 끊어지는 문제가 발생 첫 터치 지점으로부터 처음 터치 좌표 이동이 발생될 때 기존 트래킹 방식을 보완해줄 알고리즘 필요 | 1. 해결과제 및 해결수단 첫 터치 지점으로부터 좌표 이동이 발생하기 직전 터치 데이터를 첫 번째 터치로 가정함 두 번째 터치발생 시점에 두 번째 터치 좌표를 저장한 뒤 첫 번째 터치 좌표를 출력 세 번째 터치발생 시점에 좌표의 이동 방향과 거리에 따라 터치 데이터의 ID를 결정함 2. 본 발명의 효과 - 드럼 터치 트래킹 오류 방지와 빠르게 드로잉할 때 좌표 끊어지는 현상 개선
소속 | TouchSW팀 | 발명자 | 임양빈
발명의 명칭 | 터치 데이터의 트래킹 오류 방지 기술 |  | 
P3(x3,y3)
V1
V2
V1 = (x2-x1,y2-y1)
V2 = (x3-x2,y3-y2)
Θ = ∠(V1,V2)
내적(V1,V2) = |V1| x |V2| x cos θ
cos θ = 내적(V1,V2) / |V1| x |V2|
θ
P1(x1,y1)
P2(x2,y2)
Notes: 이전 시기
이전 조직(인원) 1차 이동조직, 2차 이동조직, 서울/대전 구분한 조직 기재
최종에는 서울/대전에서 근무하는 조직현황 볼 수있게 장표 작성.
토탈 비용(투자, 비용)

## Slide 2: 드럼 터치
터치 드로잉과 드럼 터치
  터치된 채로 위치를 이동하는 드로잉과 두 손가락을 번갈아 터치하는 드럼 터치 데이터 비교
  빠르게 드로잉 하는 경우 첫 좌표 이동 시점과 드럼 터치의 데이터가 유사하여 구분이 어려움
  트래킹 오류가 발생하지 않도록 처리하는 알고리즘 필요
Ex) 1touch drawing
1stframe
2nd frame
3rd frame
새로운 ID 1 부여
Distance(1,2)
Distance(1,2) < Tracking distance 이면 같은 ID 1을 부여
Distance(2,3)
Distance(2,3) < Tracking distance 이면 같은 ID 1을 부여
1st frame
2nd frame
3rd frame
새로운 ID 1 부여
Distance(1,2)
Distance(1,2) < Tracking distance 이면 같은 ID 1을 부여
Distance(2,3)
Distance(2,3) < Tracking distance 이면 같은 ID 1을 부여
Ex) Drum touch

## Slide 3: 알고리즘 동작 세부 설명
예시
  1st, 2nd, 3rd frame 좌표가 각각 (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3)일 때 출력 좌표 연산 과정
  예시의 모든 터치 좌표는 tracking distance보다 짧은 거리 안에서 발생한 것으로 가정
  Tracking distance : 같은 터치 데이터로 연결하기 위한 터치 좌표 간 최대 거리
  Moving threshold : 첫 터치 후 실제 좌표 이동과 지터에 의한 좌표 흔들림을 구분하기 위한 임계 값
P1(x1,y1)
1st frame
OUTPUT
Coordinate : (x1,y1)
ID : 1
2nd frame
P2(x2,y2)
OUTPUT
3nd frame
P3(x3,y3)
V1
V2
V1 = (x2-x1,y2-y1)
V2 = (x3-x2,y3-y2)
Θ = ∠(V1,V2)
Inner product(V1,V2) = (x2-x1) x (x3-x2) + (y2-y1) x (y3-y2) = |V1| x |V2| x cos θ
cos θ = Inner product(V1,V2) / ( |V1| x |V2| )
θ
Coordinate : (x1,y1)
ID : 1
OUTPUT
If(|V2| > moving threshold and |θ| < α) Coordinate : (x3,y3) ID : 1 드로잉으로 판단하여 터치 간 연결
Else Coordinate : (x3,y3) ID : 2 Drum touch로 판단하여 새로운 ID 부여

## Slide 4: Flow chart
Sensing Raw Data
Get Intensity Data
Labeling
Finger Separation
Coordinate Smoothing
Coordinate Tracking
Push Interpolation Touch Event
Calculate Coordinate
Panel
SRIC
MCU
Raw data
Push Real Touch Event
Host
Touch data

## Slide 5: Flow chart
첫 번째 터치(x1,y1) 입력
좌표(x1,y1), ID 1 출력
(x1,y1), (xn,yn) 간 거리 > moving threshold
다음 터치(xn,yn) 입력
좌표(x1,y1), ID 1 출력
NO
YES
Vn-1 = (xn-1-xn-2 , yn-1-yn-2)
Vn = (xn-xn-1 , yn-yn-1)
Θ = ∠(Vn-1 , Vn)
cos θ = 내적(Vn-1,Vn) / ( |Vn-1| x |Vn| )
|Vn|> moving threshold
|θ| < α
좌표(xn,yn), ID 1 출력
YES
YES
다음 터치(xn,yn) 입력
YES
좌표(xn-1,yn-1), ID 1 출력
NO
좌표(xn,yn), ID 2 출력
NO
NO