## Slide 1
LX Semicon Internal Use Only
LX Semicon
Finger Touch Algorithm
17 / November / 2022
Touch SW팀 이헌

## Slide 2
Contents
LX Semicon
LX Semicon Internal Use Only
Baseline Calculation
Labeling
Split & Merge
Coord. Calculation
Tracking
Smoothing
Report
Touch Expect ?
YES
NO
BaseLine Tracking
Normal Touch ?
YES
NO
Line Filter
Intensity Data
Original Rawdata
Baseline
Baseline Tracking
Line Filter
Baseline Calculation
Labeling
Palm Rejection
Split
Merge
Mark Boundary
Notes: 이번 세미나에서는 초기 baseline을 잡는 부분부터 linefilter, Labeling 또 Labeling 처리된 데이터가 어떻게 split/merge 되는지 좌표계산 전 단계까지 말씀드리도록 하겠습니다.

## Slide 3
1. Baseline
LX Semicon
LX Semicon Internal Use Only
Raw Data Frame 1
Raw Data Frame 2
Raw Data Frame 3
…
Raw Data Frame n-1
…
n frames
…
Initial Baseline
초기 N개의 rawdata 평균
Device on 직후 초기 몇 프레임은 버림  부정확한 data가 많이 포함되어 있어서
부정확한 data를 버리고 나서, n frames 만큼 rawdata 수집하여 baseline 계산
손을 대고 device on 할 경우  초기 baseline이 이상하게 잡혀서 정상적으로 잡힐 때까지 Initial Baseline 수행(Baseline Recalibration)
Notes: 먼저 baseline에 대한 설명인데, Baseline은 Raw data를 이용해서 Touch를 인식하기 위한 기준선을 잡는 역할을 하고 있고, 현재 초기 baseline을 설정하기 위해 기기가 켜지면 켜지고 난 후의 여러 프레임의 raw data를 평균 내서 사용하고 있는데, Device On 직후 몇 프레임은 raw data에 부정확한 값들이 많이 포함되어 있기 때문에, 이 값들은 버리고 신뢰할 수 있는 데이터 만을 사용해 baseline을 잡고있습니다.
초기 baseline을 잡을 때 실제 터치가 입력된 raw data 값을 이용해서 baseline을 잡게 되면(그니까 손을 대고 device on을 할 경우 같은 상황인거죠) 이런 경우에는 baseline이 잘못 잡히는 문제가 발생하기 때문에, 만약 잘못된 baseline이 잡힌 경우 정상적인 baseline이 잡힐 때까지 초기 baseline을 잡도록 Baseline Recalibration이 수행되고 있습니다.

## Slide 4
2. Baseline Tracking
LX Semicon
LX Semicon Internal Use Only
주변 환경에 따라 터치가 없을 때의 Raw data가 계속 변화하기 때문에 baseline도 계속해서 update 해주어야 함
Touch가 인식되지 않을 때만 수행
k-1 frame
Current Raw data
IIR filter
k frame
Run Algorithm
Skip Baseline Tracking
Run Baseline Tracking
MaxStrength
> th1
MinStrength < th2
YES
YES
NO
NO
th1 : sBlockPosThd
th2 : sBlockNegThd
Get Intensity Data
Prev Baseline
Current Baseline
Current Baseline = { α x (prev Baseline) + (100 - α) x (current raw data) } / 100
Notes: 다음으로 baseline Tracking 부분입니다.
Baseline은 한번 잡히면 고정되는 것이 아니라, 온도와 같은 외부 환경에 따라 실제 raw data 감도가 변화하기 때문에 계속 update 해주어야 하는데, 이런 역할을 해주는 부분이 baseline Tracking입니다.
마찬가지로 Baseline Tracking도 터치 입력이 들어왔을 때 Tracking을 수행하면 baseline이 잘 못 잡히는 문제가 발생하기 때문에 터치 입력이 없을 경우에만 Baseline Tracking을 수행하게 됩니다.
Baseline Tracking을 통해서 현재 baseline을 계산하는 방식은 이전 프레임의 baseline과 현재 프레임의 raw data를 weighted sum하여 계산하고 있습니다.

## Slide 5
3. Line Filter
노드마다 존재하는 DC Noise 제거  Touch 정확성을 높여줌
Line마다 Delta(intensity) 값을 이용하여 노드의 DC Noise를 제거하기 위한 보상 값 계산
보상 값을 계산하기 위한 Delta 값을 sampling을 할 때, Finger와 palm 영역의 값들은 무시
(Finger와 palm 영역도 포함해서 보상 값을 계산하면 전체 감도가 낮아져 터치 인식이 어려워지기 때문)
Line 별 보상 값 계산 후, raw data에 보상 값 적용
LX Semicon Internal Use Only
LX Semicon
[ Intensity Data (Delta) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9
Y0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2
Y1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3
Y2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4
Y3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 | 5
보상 값(Y0) : 2
보상 값(Y1) : 4
보상 값(Y2) : 5
보상 값(Y3) : 7
Notes: 다음으로 Line Filter 부분입니다.
Line Filter는 노드마다 존재하는 DC Noise를 제거하여 터치 정확성을 높이기 위해 사용되고있습니다.
현재는 라인별로 여러 Delta 값의 평균을 이용해서 DC Noise를 계산하고, 이 Noise 값을 Raw data에서 빼 주는 방식으로 Line Filter가 이루어지고 있습니다.
DC Noise를 계산하기 위해서 여러 Delta 값을 sampling하게 되는데 여기서 일정 Threshold를 넘어서는 Delta 값들은 Noise 값이 아니라 실제 Touch 입력일 수 있기때문에 이 값들은 제외하고 나머지 Delta를 이용해서 DC Noise를 계산하고 있습니다.

## Slide 6
3. Line Filter
LX Semicon
LX Semicon Internal Use Only
0
5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 23 | 85 | 126 | 148 | 115 | 84 | 46 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5
1855 | 1841 | 1839 | 1882 | 1848 | 1850 | 1841 | 1838 | 1891 | 1991 | 2038 | 1983 | 1921 | 1931 | 1872 | 1842 | 1827 | 1823 | 1848 | 1872
보상 값 적용 (-5)
Average(5,3,7,6,5,6,3) = 5
LINE_FILTER_COL_OFFSET(sampling 간격)
Delta
(Raw data – baseline)
Finger or palm
Rawdata
1855 | 1842 | 1841 | 1881 | 1846 | 1851 | 1840 | 1820 | 1811 | 1870 | 1895 | 1833 | 1842 | 1890 | 1872 | 1842 | 1826 | 1823 | 1850 | 1872
1860 | 1846 | 1844 | 1887 | 1853 | 1855 | 1846 | 1843 | 1896 | 1996 | 2043 | 1988 | 1926 | 1936 | 1877 | 1847 | 1832 | 1828 | 1853 | 1877
Raw data
Baseline
Notes: 이 부분은 Raw Data중 한 라인만을 보여주고 있는 예시인데, Raw Data에서 Baseline을 빼서 Delta 값을 구해주고 Delta 값을 Sampling해서 평균값으로 DC Noise를 계산하게 됩니다.
근데 모든 Delta 값을 이용해서 Line Filter를 수행하면 정확도는 높아지지만 알고리즘 수행시간이 길어지기 때문에 일정 간격을 두고 Delta 값을 Sampling 해주고 있습니다.
그리고 Delta 값을 sampling 하다가 화면에 빨간 박스처럼 Threshold를 넘어가는 값은 실제 Touch 입력일 수도 있기 때문에 제외하고 나머지 Delta 값들로 평균을 내서 DC Noise를 계산해줍니다.
이렇게 계산된 DC Noise를 최종적으로 Raw Data에 보상해주면 터치 노드에 껴 있는 DC Noise 값을 줄여 줄 수 있습니다.

## Slide 7
4. Baseline Calculate (Delta)
LX Semicon
LX Semicon Internal Use Only
Touch를 판단하기 위한 Intensity data(Delta)를 계산
1) Delta = (Raw data – Baseline) >> n (n : scaling 하고 싶은 값)
2) Normalize Delta : 모든 노드에서 Touch 감도가 일정하게 해 줌
[ Raw Data ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9
Y0 | 1786 | 1747 | 1853 | 1845 | 1817 | 1760 | 1751 | 1807 | 1737 | 1810
Y1 | 1773 | 1817 | 1845 | 1922 | 1811 | 1831 | 1740 | 1796 | 1798 | 1792
Y2 | 1785 | 1840 | 1938 | 1886 | 1871 | 1834 | 1894 | 1763 | 1747 | 1837
Y3 | 1770 | 1913 | 1942 | 2014 | 1969 | 1952 | 1885 | 1764 | 1822 | 1824
Y4 | 1795 | 1830 | 1944 | 2168 | 2456 | 2238 | 1956 | 1867 | 1835 | 1881
Y5 | 1756 | 1878 | 1933 | 2329 | 2438 | 2407 | 1953 | 1844 | 1891 | 1838
Y6 | 1796 | 1836 | 1964 | 2080 | 2378 | 2174 | 1849 | 1815 | 1775 | 1828
Y7 | 1749 | 1865 | 1887 | 1936 | 1954 | 1966 | 1784 | 1784 | 1832 | 1789
Y8 | 1852 | 1807 | 1926 | 1913 | 1891 | 1820 | 1807 | 1860 | 1787 | 1870
Y9 | 1807 | 1848 | 1886 | 1953 | 1842 | 1866 | 1762 | 1828 | 1834 | 1833
[ Raw Data - Baseline ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9
Y0 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 0 | 8
Y1 | 8 | 16 | 16 | 20 | 24 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12
Y2 | 20 | 20 | 20 | 32 | 28 | 28 | 20 | 12 | 16 | 16
Y3 | 16 | 24 | 36 | 80 | 156 | 88 | 32 | 20 | 12 | 20
Y4 | 20 | 28 | 68 | 356 | 572 | 460 | 108 | 28 | 16 | 20
Y5 | 20 | 36 | 92 | 448 | 592 | 556 | 160 | 20 | 12 | 16
Y6 | 20 | 32 | 56 | 224 | 468 | 336 | 64 | 20 | 16 | 16
Y7 | 16 | 24 | 32 | 56 | 80 | 60 | 28 | 20 | 20 | 16
Y8 | 12 | 20 | 24 | 36 | 36 | 32 | 20 | 16 | 28 | 20
Y9 | 8 | 16 | 20 | 20 | 28 | 28 | 20 | 12 | 16 | 12
[ Intensity Data (Scaling) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9
Y0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2
Y1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3
Y2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4
Y3 | 4 | 6 | 9 | 20 | 39 | 22 | 8 | 5 | 3 | 5
Y4 | 5 | 7 | 17 | 89 | 143 | 115 | 27 | 7 | 4 | 5
Y5 | 5 | 9 | 23 | 112 | 148 | 139 | 40 | 5 | 3 | 4
Y6 | 5 | 8 | 14 | 56 | 117 | 84 | 16 | 5 | 4 | 4
Y7 | 4 | 6 | 8 | 14 | 20 | 15 | 7 | 5 | 5 | 4
Y8 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5
Y9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3
scaling
Notes: 다음으로는 Baseline Calculate, Delta 값을 구하는 부분입니다.
Baseline Calculate에서는 Intensity data(Delta) 계산하기 위해서 Raw Data에서 Baseline 값을 빼 주고 n만큼 쉬프트 다운 해 주서어 값을 구하고있습니다.
여기서 Delta 값을 계산해 줄 때, 모든 지역에서 균등한 감도를 가지는 것이 아니기 떄문에 Normalize Delta를 수행해줍니다.

## Slide 8
4. Baseline Calculate (Delta)
LX Semicon
LX Semicon Internal Use Only
SRIC (Source + ROIC)
 | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9
Y0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.25
Y1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Y3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ︙
Y4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ︙
Y5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ︙
Y6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ︙
Y7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Y8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Y9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
Touch Node
Touch 감도 낮아짐
Delta의 가중치를 늘려줌
Normalize Delta
: Touch Node의 감도가 SRIC에서 멀수록 낮아짐
 SRIC에서 멀수록 Delta의 값을 키워서 전체적으로 균등한 감도를 가지도록
만들어줌
좌우 Touch 감도는 균등
Notes: Normalize Delta를 사용하는 이유는,
SRIC에서 멀어질수록 터치 노드의 감도가 낮아지는 경향이 있기 때문에 SRIC에서 먼 노드의 Delta 값을 가까운 노드보다 좀 더 Scaling 해주어서 전체적으로 균등한 감도를 가지도록 해주기 위해 사용하고 있습니다.
패널마다 scaling 해주는 값은 조금씩 달라지겠지만 대략, SRIC에서 가장 가까운 노드는 1배(계산된 Delta를 그대로 사용하고), 가장 멀리 있는 노드의 Delta 값은 1.25배 정도 scaling 해주도록 되어있습니다.

## Slide 9
5. Labeling
LX Semicon
Label Threshold : label로 인식하기 위한 최소한의 크기
LX Semicon Internal Use Only
Delta
Touch On
Label Thd
t1
Label On
상황에 따라 Label Thd 값을 adaptive 하게 적용하여 palm 인식 성능 개선
( palm에서 Label Thd 값을 낮추어줌)
Finger와 palm에서 동일한 Label Thd로 설정해 주면 palm 인식 성능이 떨어짐
 palm에서의 입력 감도가 더 낮기 때문
finger
palm
Label Thd
Label Thd
Labeling : intensity data(Delta) 사이에서 Label Threshold를 넘는 유의미한 data(finger or palm)를 찾아 같은 영역으로 묶는 작업
∴
Notes: 다음으로 Labeling입니다.
Labeling은 설명~~
여기서 Label Threshold는 설명~~
그런데 finger와 palm에서의 입력 감도를 살펴보면 finger에서는 가파르고 높게 올라오고 palm에는 완만하고 낮게 감도가 형성 되게 됩니다. Palm에서의 입력 감도가 더 낮은 특성이 있기 때문에 둘 다 같은 Label Thd로 설정하게 되면 palm 인식 성능이 떨어지는 문제가 발생할 수 있습니다
그렇기 때문에 palm일 경우 adaptive하게 Label Thd 값을 낮춰주어서 palm에서의 인식 성능을 높여주고 있습니다.

## Slide 10
5. Labeling
LX Semicon
Labelling 총 4단계 진행
LX Semicon Internal Use Only
Labeling flow
Stage 3
(Label 등가 테이블 정리 – Label 개수 정리)
Stage 1
(1st Label Scan)
Stage 2
(Label 등가 테이블 정리 – 동일 Label 판단)
Stage 4
(Label 정보 update 및 초기화)
Notes: 라벨링은 Stage1부터 Stage4까지 총 4 단계로 진행되고있습니다.
Stage

## Slide 11
5. Labeling (#stage 1)
LX Semicon
LX Semicon Internal Use Only
Stage1
- 모든 Node 탐색 delta가 threshold 보다 낮으면 0, 크면 테이블 넘버 부여
- 주변에 라벨 넘버를 가지는 노드가 없으면 새로운 라벨 넘버(num) 부여 후, 값을 EQ(num) = num으로 갱신
테이블
- 주변에 라벨 넘버가 존재하면, 현재 노드의 라벨 값은 주변 라벨 값 중 가장 작은 값을 가지도록 하고, 주변 라벨 넘버의 테이블을 값이 min
값을 가지도록 함
EQ table
Delta
Label num
Label Th : 60
num | L
35 | 88 | 42 | 62 | 38 | 81
71 | 99 | 82 | 9 | 73 | 92
29 | 77 | 65 | 32 | 54 | 83
11 | 23 | 24 | 12 | 16 | 32
18 | 47 | 61 | 58 | 64 | 23
15 | 33 | 88 | 95 | 74 | 31
1
1
2
2
3
3
1
4
4
5
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
5
0
0
0
4
4
4
0
0
1
0
2
0
3
1
1
1
0
2
2
0
1
1
0
0
2
주변 탐색 범위
ul
u
ur
l
Notes: 우선 Stage1에서는 모든 Node를 탐색하면서 Label Thd를 넘은 값들에 Label 넘버를 부여하고, 1차적으로 EQ 테이블을 작성하는 부분입니다.
탐색을 하면서 주변 범위에 라벨 넘버를 가지는 노드가 없으면 새로운 라벨 넘버를 부여하고, EQ 테이블 값을 부여 받은 라벨 넘버로 설정해 줍니다.
만약 주변에 라벨 넘버가 존재한다면, 현재 노드의 주변 라벨 값 중 가장 작은 값으로 라벨 넘버를 설정해줍니다. 그런데 만약 이 예시처럼 탐색 범위 내에 2개이상의 라벨 번호가 있으면 주변 테이블 값을(여기서는 2) 탐색 범위 내의 라벨 값 중 가장 작은 값(여기서는 1)으로 수정해줍니다.
이 방법으로 모든 노드를 탐색해주면 Stage1은 끝나게되고

## Slide 12
5. Labeling (#stage 2,3)
LX Semicon
Stage 2 : 인접한 라벨이 가장 작은 라벨을 가리키도록 EQ table 수정(동일 라벨 판단)
Stage 3 : EQ table 값을 순차적으로 재정렬(ex 1,3,5-> 1,2,3)
LX Semicon Internal Use Only
Stage 2 flow chart
Num | L
1 | 1
2 | 1
3 | 2
4 | 4
5 | 4
Num | L
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 2
5 | 2
Num | L
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 4
5 | 4
< Label 등가 테이블 생성 및 정리 >
동일 Label 판단
Label 번호 정리
Stage 1
Stage 2
Stage 3
같을 경우, 다음 레이블
등가 테이블의 두 개의 레이블 쌍(num숫자가 같은지 확인
같지 않으면 L의 값을 으로 변경.
Notes: 다음으로 Stage2,3 단계에서는 인접한 라벨들을 묶어 주기 위해 EQ 테이블을 정리해주게 됩니다.
Stage2에서는 EQ테이블의 num과 Label를 비교해보고 갖지 않다면 Label 값의 테이블 번호로 이동해서 다시 비교합니다. 그러다가 같은 순간의 Label 값으로 현재의 라벨 값을 바꾸어 줍니다.
Stage3에서는 정리된 EQ테이블의 Label 번호를 순차적으로 바꾸어 줍니다.

## Slide 13
5. Labeling (#stage 4)
LX Semicon
LX Semicon Internal Use Only
Stage 4
  이전 단계에서 update 된 EQ table을 가지고 라벨 치환
  라벨마다 필요한 data 저장 ( Rect 영역, delta 최댓값, 최댓값 좌표, cell 개수 )
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0
0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0
Stage 3
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
Stage 4
Label 정리
Max
Max
Num | L
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 2
5 | 2
EQ table
Notes: 마지막으로 Stage4에서는 최종적으로 구한 EQ 테이블을 이용해서 Label 값을 치환해준 뒤에, 라벨의 영역을 설정해 주고 각 라벨의 Delta 최댓값, 최댓값의 좌표, cell 개수를 저장해 주게 됩니다.
여기까지하면 Split/Merge 하기 전까지의 Labeling 부분이 마무리됩니다.

## Slide 14
6. Palm Rejection
LX Semicon
Palm 영역을 구분하여 Touch로 출력하지 않음
 불필요한 Touch(palm) 출력 방지 및
palm 영역에서 불필요한 split, merge를 수행하지 않기 위해
 Algorithm time 절약
LX Semicon Internal Use Only
Palm Detection
라벨의 크기로 판단
- cell 개수가 Threshold(usPalmLevel) 이상이면 palm
finger
palm
palm
palm
finger
Down Sizing / Release Palm
Palm Detection
Marge / Save new palm region
Palm Rejection Flow
2) Palm 과의 거리로 판단
- palm과 라벨 사이의 거리가 Threshold 이하이면 그 라벨도 palm으로 간주
Notes: 다음으로 Palm Rejection은 라벨링 되고 난 후에 라벨들이 Palm인지 아닌지를 구분해주고, Palm 영역을 설정해주는 알고리즘입니다.
Palm Rejection을 통해 Palm으로 인식된 라벨들은 Touch로 내보내지 않고, split/merge를 수행하지 않기 때문에 알고리즘 타임도 절약해 줄 수 있는 장점이 있습니다.
Palm Rejection의 알고리즘 Flow는 먼저 Label이 palm인지 아닌지 구분하는 Palm Detection,
Palm 영역을 Merge하거나 새로운 Palm 영역을 추가해주는 Marge / Save new palm region,
Palm 영역을 cascade한 뒤 영역을 줄여주고 일정시간 지나면 없애 주는 Down Sizing / Release Palm 이렇게 크게 3 파트가 있습니다.
우선 Palm Detection부분인데, 현재 라벨이 Palm인지 아닌지 구분해 주기 위해서 첫번째로는 라벨의 크기로 판단해주고 있습니다. 라벨에 포함된 cell의 개수가 Threshold보다 많으면 Palm으로 판단하게 됩니다.
그리고 두번째 방법으로는 Palm과의 거리를 보고 라벨이 palm인지 아닌지 판단해주고 있습니다. Palm과 라벨 사이의 거리가 가까우면 그 라벨의 크기에 상관없이 해당 라벨을 palm으로 구분해줍니다.

## Slide 15
6. Palm Rejection
LX Semicon
LX Semicon Internal Use Only
2. Merge / Save new palm region
Merge
- palm 영역과 새로운 Label이 ConnectDist 내에
존재하면 새로운 라벨도 palm으로 인식 후 기존 palm과 병합
palm
이전 palm 영역
병합된 palm 영역
Save new palm region
- ConnectDist 외부에 있는 새로운 Label이 palm 이면 기존 palm과 병합
되지 않은 새로운 palm 영역 추가
기존 palm
이전 palm 영역
새롭게 추가된 palm 영역
new palm
Label
Notes: 그 다음으로는 Merge / Save new palm region 부분입니다.
이 부분에서는 현재 잡혀있는 Palm 영역과 Label이 ConnectDist 내에 들어오면 Merge 해주고,
ConnectDist보다 멀리 있고, 그 라벨이 Palm이라면 새로운 Palm 영역을 생성해주게 됩니다.

## Slide 16
6. Palm Rejection
LX Semicon
LX Semicon Internal Use Only
손바닥이 평평하지 않기 때문에 한 번에 큰 Label이 형성되지 않고 점차 커짐
ConnectDist가 일정하면 Palm이지만 처음 몇 프레임은 Label 사이 간격이 넓어 palm으로 인식 안됨
 처음 몇 프레임은 Label을 palm으로 인식하기 위한 ConnectDist를 높여줌
초기 몇 프레임
ConnectDist = 30
이후 프레임
ConnectDist = 5
Adaptive ConnectDist
ConnectDist
ConnectDist
palm
Small Label
Notes: 방금 라벨과 Palm이 ConnectDist 내에 들어오면 Merge 해준다고 말씀드렸는데, Palm 입력을 하기위해 손바닥을 패널에 올리게 되면 사람의 손바닥이 평평하지 않기 때문에 한번에 큰 라벨이 생성되지 않게 됩니다.
그래서 초기 몇 프레임은 라벨들 사이 간격이 멀어 Palm으로 인식되어야 할 라벨들이 ConnectDist보다 멀어져 Palm으로 인식이 안 되는 문제가 있을 수 있습니다.
따라서 처음 몇 프레임은 Adaptive하게 ConnectDist를 높여주어서 Palm의 초기 인식 성능을 향상시켜주고 있습니다.
초기 5 프레임 정도의 ConnectDist는 약 30 정도로 설정되어 있고, 이후 프레임에서 ConnectDist는 약 5 정도로 설정되어 있습니다.

## Slide 17
6. Palm Rejection
LX Semicon
LX Semicon Internal Use Only
3. Down Sizing / Release Palm
이전 palm 영역
현재 palm 영역
Palm 영역들을 cascade 하여 새롭게 Palm 영역 설정
- Palm 영역에 Label이 없더라도 일정 frame 동안 Palm 영역 유지(PalmRectEnable이 0이 되면 Release)
Notes: 마지막으로는 Down Sizing / Release Palm 부분인데,
이 부분에서는

## Slide 18
7. Split
LX Semicon
LX Semicon Internal Use Only
X | X | X | X | X | X
X | X | 82 | 69 | X | X
X | 59 | 93 | 98 | 58 | X
X | 26 | 75 | 77 | 24 | X
X | X | 72 | 75 | X | X
X | X | 90 | 81 | 31 | X
X | 50 | 93 | 92 | 52 | X
X | X | 52 | 58 | 22 | X
X | X | X | X | X | X
하나의 Label을 여러 Label로 분리
Watershed 방식으로 Threshold 낮춰가며 Label 탐색
현재 Threshold 보다 작은 값 중 max 값을 다음 탐색 Threshold로 설정
8-이웃 내에 Label 0개  새로운 Label 생성
8-이웃 내에 Label 1개  현재 Node를 이웃 Label에 추가
8-이웃 내에 Label 2개 이상  Conflict 영역
Label 2
Label 1
X | X | X | X | X | X
X | X | 82 | 69 | X | X
X | 59 | 93 | 98 | 58 | X
X | 26 | 75 | 77 | 24 | X
X | X | 72 | 75 | X | X
X | X | 90 | 81 | 31 | X
X | 50 | 93 | 92 | 52 | X
X | X | 52 | 58 | 22 | X
X | X | X | X | X | X
X | X | X | X | X | X
X | X | 82 | 69 | X | X
X | 59 | 93 | 98 | 58 | X
X | 26 | 75 | 77 | 24 | X
X | X | 72 | 75 | X | X
X | X | 90 | 81 | 31 | X
X | 50 | 93 | 92 | 52 | X
X | X | 52 | 58 | 22 | X
X | X | X | X | X | X
X | X | X | X | X | X
X | X | 82 | 69 | X | X
X | 59 | 93 | 98 | 58 | X
X | 26 | 75 | 77 | 24 | X
X | X | 72 | 75 | X | X
X | X | 90 | 81 | 31 | X
X | 50 | 93 | 92 | 52 | X
X | X | 52 | 58 | 22 | X
X | X | X | X | X | X
X | X | X | X | X | X
X | X | 82 | 69 | X | X
X | 59 | 93 | 98 | 58 | X
X | 26 | 75 | 77 | 24 | X
X | X | 72 | 75 | X | X
X | X | 90 | 81 | 31 | X
X | 50 | 93 | 92 | 52 | X
X | X | 52 | 58 | 22 | X
X | X | X | X | X | X
X | X | X | X | X | X
X | X | 82 | 69 | X | X
X | 59 | 93 | 98 | 58 | X
X | 26 | 75 | 77 | 24 | X
X | X | 72 | 75 | X | X
X | X | 90 | 81 | 31 | X
X | 50 | 93 | 92 | 52 | X
X | X | 52 | 58 | 22 | X
X | X | X | X | X | X
X | X | X | X | X | X
X | X | 82 | 69 | X | X
X | 59 | 93 | 98 | 58 | X
X | 26 | 75 | 77 | 24 | X
X | X | 72 | 75 | X | X
X | X | 90 | 81 | 31 | X
X | 50 | 93 | 92 | 52 | X
X | X | 52 | 58 | 22 | X
X | X | X | X | X | X
X | X | X | X | X | X
X | X | 82 | 69 | X | X
X | 59 | 93 | 98 | 58 | X
X | 26 | 75 | 77 | 24 | X
X | X | 72 | 75 | X | X
X | X | 90 | 81 | 31 | X
X | 50 | 93 | 92 | 52 | X
X | X | 52 | 58 | 22 | X
X | X | X | X | X | X
X | X | X | X | X | X
X | X | 82 | 69 | X | X
X | 59 | 93 | 98 | 58 | X
X | 26 | 75 | 77 | 24 | X
X | X | 72 | 75 | X | X
X | X | 90 | 81 | 31 | X
X | 50 | 93 | 92 | 52 | X
X | X | 52 | 58 | 22 | X
X | X | X | X | X | X
X | X | X | X | X | X
X | X | 82 | 69 | X | X
X | 59 | 93 | 98 | 58 | X
X | 26 | 75 | 77 | 24 | X
X | X | 72 | 75 | X | X
X | X | 90 | 81 | 31 | X
X | 50 | 93 | 92 | 52 | X
X | X | 52 | 58 | 22 | X
X | X | X | X | X | X
conflict
Conflict
Group 1
Group 2
Notes: Split은 라벨링 처리되고 나서 생성된 하나의 라벨을 여러 개의 라벨들로 분리시켜주는 작업입니다.
설명~~
이런 식으로 탐색을 진행하면서 탐색한 노드 8-이웃 내에 Label 0개~~

## Slide 19
7. Split (Post Process)
LX Semicon
LX Semicon Internal Use Only
Conflict 영역의 delta 값을 좌표 계산에 포함시킴
- Delta 값은 8-이웃 Label 수에 따라 분배
- 좌표 정확도 향상
X | X | X | X | X | X
X | X | 82 | 69 | X | X
X | 59 | 93 | 98 | 58 | X
X | 26 | 75 | 77 | 24 | X
X | X | 72 | 75 | X | X
X | X | 90 | 81 | 31 | X
X | 50 | 93 | 92 | 52 | X
X | X | 52 | 58 | 22 | X
X | X | X | X | X | X
X | X | X | X | X | X
X | X | 82 | 69 | X | X
X | 59 | 93 | 98 | 58 | X
X | 26 | 75 | 77 | 24 | X
X | X | 36 | 37 | X | X
X | X | 90 | 81 | 31 | X
X | 50 | 93 | 92 | 52 | X
X | X | 52 | 58 | 22 | X
X | X | X | X | X | X
Notes: 이렇게 Split을 하고나서 생긴 Conflict 영역은 버리는 것이 아니라 정확도 향상을 위해서 좌표계산을 할 때 포함시켜 주는데,
주변 라벨의 수만큼 나눠주어서 계산에 포함시켜줍니다.

## Slide 20
8. Merge
LX Semicon
LX Semicon Internal Use Only
Target 대비 Valley 값의 비율을 보고 Merge 여부 결정
- Small Fingers 보다 Big Finger의 Valley가 높은 특성 이용
- Valley가 Target 대비 7~80% 이상 올라왔을 때 Merge
X | X | X | X | X | X
X | X | 82 | 69 | X | X
X | 59 | 93 | 98 | 58 | X
X | 26 | 75 | 77 | 24 | X
X | X | 36 | 37 | X | X
X | X | 90 | 81 | 31 | X
X | 50 | 93 | 92 | 52 | X
X | X | 52 | 58 | 22 | X
X | X | X | X | X | X
*
Target
Valley
Delta1 :
Group 1 무게중심
Delta2 :
Group 2 무게중심
Strength1 :
Group 1 Delta 값의 합
Strength2 :L
Group 2 Delta 값의 합
Notes: Split 후에는 분리된 라벨들이 사실은 하나의 finger여서 Merge 해줘야 하는지 여러 finger여서 그대로 split 해줘야 하는지를 판단해 줘야합니다.
판단을 하기 위해서는 Target과 Valley의 비율을 보고 판단하는데, 하나의 Big Finger일 경우에 여러 Finger가 input으로 들어왔을 때 보다 Valley가 더 높게 올라오는 특성을 이용합니다.
따라서 Valley가 Target 대비 7~80% 이상 올라왔을 때, 하나의 finger로 간주해서 split 했던 라벨들을 다시 Merge 해주게 됩니다.

## Slide 21
8. Merge (post Process)
LX Semicon
LX Semicon Internal Use Only
Marge 후 label index 재정렬 및 table update
  Label index 순차 정렬
  정렬된 라벨 값으로 LABEL_IMAGE update
  Label table 초기화 및 update
  비어 있는 label index를 제외하고 총 라벨 개수 변경
9. Mark Boundary
좌표 계산 영역 확장
  최종 Label 영역 4-이웃(Th 이하 값)을 좌표 계산에 포함
     좌표 정확도 향상
X | X | X | X | X | X
X | X | 82 | 69 | X | X
X | 59 | 93 | 98 | 58 | X
X | 26 | 75 | 77 | 24 | X
X | X | 72 | 75 | X | X
X | X | 90 | 81 | 31 | X
X | 50 | 93 | 92 | 52 | X
X | X | 52 | 58 | 22 | X
X | X | X | X | X | X
Valid Rect
Mark Boundary
Label
Notes: Merge Post Process는 Merge 되고 나면 사라지는 라벨 index가 있기 때문에 다시 Label index를 정리해주는 부분입니다.
그리고 Mark Boundary는 최종적으로 Merge가 끝나고 난 후에 좌표 정확도를 향상시키기 위해서 최종 라벨 영역 4-이웃 영역을 좌표 계산에 포함시켜줍니다.