## Slide 1
LX Semicon Internal Use Only
LX Semicon
Finger Touch Algorithm
6 / January / 2023
Touch SW팀 이헌

## Slide 2
Baseline Calculation
Labeling
Split & Merge
Coord. Calculation
Tracking
Smoothing
Report
Touch Expect ?
YES
NO
BaseLine Tracking
Normal Touch ?
YES
NO
Line Filter
Intensity Data
Original Rawdata
Pend Touch
Edge Expand
Resolution
Clipping
Remove Edge
Noise Detection
LX Semicon Internal Use Only
Contents
LX Semicon
Modify Pos
Notes: 이번 세미나에서는 계산된 좌표가 출력되기 전 최종적으로 거치는 몇가지 과정에 대해서 설명하고, 추가적으로 Noise Detection에 대해 설명드리겠습니다.

## Slide 3
LX Semicon Internal Use Only
LX Semicon
1. Pend Touch
Pend Touch의 기능
1) Touch On/Off
: Touch의 MaxDelta가 TouchOnThd를 넘어야지만 좌표 출력
(Label == 1) MaxDelta > sFirstTouchOnMaxCellVal + 20
(Label > 1 ) MaxDelta > sFirstTouchOnMaxCellVal
2) Local Finger Noise Remove
문제) Pen을 센싱 할 때 finger로 잘 못 센싱 되는 경우 발생
sol ) pen과 finger 사이의 거리(dist)를 보고 잘못 센싱 된 경우 구분
 Pen과 Finger 사이의 거리가 가까울 경우(dist < 1024), 해당 finger off
Pend Touch : 앞에서 계산한 좌표들을 최종적으로 보정해 출력해 주는 단계
Notes: 먼저 Pend Touch 함수에 대해서 설명 드리겠습니다. Pend Touch : 앞에서 계산한 좌표들을 최종적으로 보정해 출력해 주는 역할을 하고있고,
크게 5가지 정도의 기능이 있습니다.
첫번째로는 Touch의 On/Off 기능입니다. 설명### Label이 1개일때는 설정된 Thd 값에서 20만큼 더 넘어야지만 Touch On이 되고,
Label이 2개 이상일 때에는 설정된 Thd값만 넘으면 Touch On을 시켜주고 있습니다.
두번째로는 Local Finger Noise Remove 기능입니다. pen을 사용하다 보면 pen이 finger로 잘못 센싱되는 경우가 발생하는데, 이 상황에서는 pen과 finger 두개의 Touch 데이터가 모두 발생합니다.
일반적으로 pen과 finger가 매우 가까운 상황에서의 touch는 발생하지 않기 때문에 pen과 finger 사이의 거리가 1024 이하이면 finger의 터치를 off 시켜주어서
pen이 finger로 잘못 인식된 경우 출력이 잘못 되는 것을 막아주고 있습니다.

## Slide 4
LX Semicon Internal Use Only
LX Semicon
1. Pend Touch
3) Palm Whole Touch Remove
조건) bPalm_WholeTouchRemove ==YES && bIsPalm == YES
 palm이 존재하면 모든 터치 off
4) 한 지점을 길게 Touch 하는 경우 좌표 조정
터치를 한자리에서 가만히 있는 경우, 점을 출력할 수 있도록 같은 좌표만을 출력
조건) tPastSentPos.vusS > 0 && distX < ucMoveTHD_X && distY < ucMoveTHD_Y
( distX = pos.x – old_pos.x, distY = pos.y – old_pos.y )
 조건을 만족하면 old_pos로(같은 지점으로) 출력
5) Modify_Pos
이전 좌표와 현재 좌표를 보고 현재 출력할 좌표의 위치를 올바르게 수정하는 부분
( Edge_Expand, Resolution, Clipping, Remove_Edge )
2*ucMoveTHD_X
2*ucMoveTHD_Y
old_pos
pos
distX
distY
Notes: 세번째 Palm Whole Touch Remove 입니다. WholeTouchRemove 파라미터가 YES로 define 돼있으면 palm 발생시에 현재 존재하는 모든 터치를 off시켜주는 기능을 해주고 있습니다.
네번째로는 한 지점을 길게 Touch하는 경우 좌표를 보정해 주는 기능입니다. 이 경우 보정을 해주지 않으면 같은 위치를 Touch하고 있다고 해도
미세하게 다른 좌표들이 계산되어 출력되기 때문에 jitter가 발생하게 됩니다. 때문에 오른쪽 그림과 같이 moveThd를 지정해주어서 이 thd를 넘어야지만 새롭게 현재 좌표가 출력되도록 해주고 있습니다.
다섯번째로 Pend Touch에서 modify 함수를 호출하게 되는데 이 함수에서 Edge_Expand, Resolution, Clipping, Remove_Edge와 같이 이전 좌표와 현재 좌표를 이용하여 현재 좌표를 올바르게 수정하여 출력해주는 기능을 하고있습니다.
괄호 안에 있는 4가지 함수는 뒤에서 좀 더 자세하게 설명 하겠습니다.

## Slide 5
LX Semicon Internal Use Only
LX Semicon
2. Edge Expand
Edge Touch의 좌표 정확도를 높여주기 위한 알고리즘
문제 : panel 바깥은 감도 없기 때문에 Edge Touch 시 좌표 정확도 낮음 (Edge 끝 쪽이 출력되지 않음)
sol : edge 영역이라고 판단이 되면 Edge 쪽으로 좌표를 밀어줌
 이 전 좌표계산 단계에서 가상의 좌표(d2)를 만들어서 Edge Expand를 수행하지만,
그것만으로는 Edge Touch의 정확도가 낮아 Edge 쪽으로 밀어주는 방법도 수행
상황에 따라 Expand의 강도 조절(ucEdgeExpand)
1) Big Finger  Edge Expand 가장 강하게 수행
2) First Touch가 Edge  Edge Expand 중간 정도로 수행
3) Small Finger  Edge Expand 가장 약하게 수행
Panel의 끝
출력좌표
실제 input
Notes: 먼저 Edge Expand 설명 드리겠습니다.
Edge Expand는 일반적인 경우 Edge Touch 시에 Edge 끝이 출력되지 않는 문제가 있기때문에, 이를 보완해주기 위해 사용하고 있습니다.
좌표를 계산하는 단계에서도 가상의 Delta값을 생성해서 Edge Expand를 수행해주기는 하지만 그것만으로는 부족해서 한 번 더 수행해주고 있습니다.
여기서 Edge Expand하는 방법은 edge touch가 들어오면 edge 쪽으로 좌표를 밀어주는 방식을 사용하고 있습니다.
그렇기 때문에 상황에 따라 Expand의 강도를 3가지로 조절해 주고 있습니다.
Big finger일 경우 Expand를 가장 강하게 수행하고 있고, small finger일 경우에 가장 약하게 수행해주고 있습니다.

## Slide 6
LX Semicon Internal Use Only
LX Semicon
2. Edge Expand
Edge Expand 수식
iXExpandStart = iXExpandStart + sXExpandStartOffset (Edge 영역 설정)
Ex) 좌표가 Edge 영역에 있다면
x = iXExpandStart + (((x – iXExpandStart) * ucEdgeExpand) >> 6)
y = iYExpandStart + (((x – iYExpandStart) * ucEdgeExpand) >> 6)
*ucEdgeExpand가 클 수록 좌표를 Edge 쪽으로 밀어줌
iXExpandStart
Notes: 이 부분은 Edge Expand의 수식을 보여주고 있습니다.
iXExpandStart가 edge Expand가 적용될 edge의 영역이고
아래쪽에 수식처럼 ucEdgeExpand만큼 좌표를 edge쪽으로 밀어주고 있습니다.
여기서 ucEdgeExpand 값이 클 수록 좌표를 Edge 쪽으로 더 강하게 밀어줄 수 있습니다.

## Slide 7
LX Semicon Internal Use Only
LX Semicon
3. Resolution
현재 Panel의 Resolution에 맞게 좌표를 올바른 위치에 출력시켜주는 단계
Modify Resolution 수식
좌표 scaling 조절, : 좌표 위치 조정 )
* model 별 node size 차이가 있는 경우 하나의 식으로 튜닝이 어려움  2개의 수식으로 조정
Notes: 다음은 Resolution입니다. 좌표를 해상도에 맞게 출력을 시켜주는 부분인데,
아래쪽 수식에서 로 좌표의 scaling을 조절해 줄 수 있고, 으로 좌표의 위치를 조정해서
resolution을 맞출 수 있습니다.
그리고 edge쪽과 center쪽의 node사이즈가 다른 경우 하나의 식으로 좌표 튜닝이 어려울 수 있기 때문에 2개의 수식으로 각각 조절 할 수도 있습니다.
다음은 Resolution입니다. 좌표를 해상도에 맞게 출력을 시켜주는 부분인데,
아래쪽 수식에서 𝑠𝐹𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑋𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡으로 좌표의 scaling을 조절해 줄 수 있고, 𝑠𝐹𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡𝑋으로 좌표의 위치를 조정해서
resolution을 맞출 수 있습니다.
그리고 edge쪽과 center쪽의 node사이즈가 다른 경우 하나의 식으로 좌표 튜닝이 어려울 수 있기 때문에 2개의 수식으로 각각 조절 할 수도 있습니다.

## Slide 8
LX Semicon Internal Use Only
LX Semicon
4. Clipping
Clipping : 좌표가 지정 범위를 벗어날 경우 범위 안에 들어오도록 조정해주는 단계 (범위 : 0~32767)
previous version
- drawing의 기울기를 고려하지 않고 단순히 좌표가 범위를 넘어서면 안쪽으로 Clipping
 Edge 쪽에서 drawing이 꺾이는 현상 발생
실제 좌표
Clipping 좌표
drawing 방향
실제 출력 drawing
Clipping
ucClippingLeft
Notes: 다음으로 Clipping입니다. Clipping은 ~~
이전 버전에서는 drawing의 기울기를 고려하지 않고 단순히 범위를 넘어서는 좌표를 안쪽으로 Clipping하는 방식을 사용했습니다.
아래쪽 그림처럼 x쪽 좌표만 범위를 벗어난 경우 x좌표만 범위 안쪽으로 수정해주고 y좌표는 그대로 출력해주기 때문에
파란색 동그라미 부분처럼 edge쪽에서 꺾이는 현상이 발생하게 됩니다.

## Slide 9
LX Semicon Internal Use Only
LX Semicon
4. Clipping
new version (Expect Clipping)
- drawing의 기울기를 고려하여 drawing이 꺾이는 현상 개선
- Ex) Left Clipping
x = ucClippingLeft (x좌표 Clipping 조건 : pos.x < ucClippingLeft)
(y좌표 Clipping 조건 : old_pos != pos && pos.x < ucClippingLeft && old_pos.x > ucClippingLeft)
실제 좌표
개선된 Clipping 좌표
Clipping
ucClippingLeft
pos
old_pos
x만 Clipping 했을 때
Notes: 그래서 현재 사용하고 있는 버전에서는 drawing의 기울기까지 고려해주고 있고
x좌표만 범위를 벗어나더라도 clipping 좌표가 drawing 일직선 상에 나타날 수 있도록 y좌표도 함께 수정해주고 있습니다.
좌측에서 Clipping 발생 기준으로 x좌표를 clipping 하기위한 조건은 현재좌표가 ucClippingLeft보다 좌측부분에 찍힐 때고,
y좌표를 clipping 해주기 위한 조건은 현재좌표와 과거좌표의 위치가 달라야하고,
현재좌표가 ucClippingLeft 좌측, 한프레임 과거의 좌표가 ucClippingLeft 우측부분에 와야지만 y를 clippin해주고 있습니다.

## Slide 10
LX Semicon Internal Use Only
LX Semicon
5. Remove Edge
Remove Edge : Edge 바깥으로 drawing 할 때 직선이 발생하지 않도록 보정
문제 : panel 안쪽에서 바깥쪽으로 drawing 할 때 원치 않는 직선이 발생함
 실제 직선을 그린 것인지 원하지 않은 직선이 발생한 것인지를 판단하여 보정해주어야 함
Remove Edge 조건(Ex. Left)
1. PastPos[0,1]이 존재 && PastPos[0].vusS >= Pos.vusS
2. pos.x == ucXClipping && old_pos.x == pos.x
3. old_pos와 PastPos[1] 사이의 dist가 usRemoveEdgeXdistThd를 넘어야 함
실제 좌표
Clipping 좌표
ucXclipping
drawing 방향
실제 출력 drawing
Finger
dist
P1
old_pos = P0
pos

## Slide 11
LX Semicon Internal Use Only
LX Semicon
5. Remove Edge
solution : Remove Edge의 조건을 만족하면 현재 좌표(pos)의 위치를 보정해줌
Previous Version
현재 좌표를 출력하지 않음  report rate에서 문제 발생
New Version
Remove Edge라 판단되면 처음으로 Clipping 된 지점(old_pos)의 같은 좌표 출력
실제 좌표
Clipping 좌표
ucXclipping
drawing 방향
실제 출력 drawing
dist
P1
old_pos = P0
pos

## Slide 12
LX Semicon Internal Use Only
LX Semicon
6. Noise Detection
Noise Detection : Noise 주파수가 발생하면 구동 주파수를 변환시켜주는 역할
문제 : 현재 구동 중인 주파수에 문제가 되는 Noise 주파수 발생 시, Touch 성능이 크게 저하됨
sol : 각 Frame의 Touch 감도가 흔들리는 정도를 보고 Noise 주파수 발생 감지, 감지 후 현재 구동 주파수 변환
Calculation CurrMaxVal : Noise를 감지하기 위한 대푯값을 계산하는 단계
Previous Version) CurrMaxVal = iMaxStrength (Delta 최댓값을 사용)
 Touch 위치에 따라 Max Delta 값의 편차가 발생하여, 이 편차를 Noise로 인식하는 문제 발생
New Version) CurrMaxVal = (tPos.vusS + RealMaxDelta) >> 2 (원하면 iMaxStrength로 사용 가능)
 대푯값을 tPos.vusS (라벨 Delta 값의 총 합)과 RealMaxDelta(보정된 Max Delta 값)을 사용하여 계산하기 때문에 Touch 위치에 따른 오차를 줄임
Frequency Change
Calculation CurrMaxVal
Noise Detection
Noise Detection Flow
0 | 40 | 40 | 0
0 | 5 | 70 | 10
Cell 중앙
Cell 가장자리
Max Delta = 70
Max Delta = 40

## Slide 13
LX Semicon Internal Use Only
LX Semicon
6. Noise Detection
2. Noise Detection : Noise의 발생 유무를 판단
Previous Version ) Diff = CurrMaxVal – PrevMaxVal
AvgMaxDiff =
AvgMaxDiff가 ucHoppingThd를 넘어서면 Frequency Change
 일정 frame이 지나야지만 Noise Detection을 하기 때문에 Hopping 반응이 느림
New Version ) (dist = tPos와 OrgPastPos[0] 사이의 거리)
> ucHoppingThd + add_hopping_thd  Frequency Change
*Normal 주파수와 Hopping 주파수 모두에서 Noise가 발생할 수 있기 때문에
더 안정적인 주파수에서 구동할 수 있도록 Noise 감지 시 add_hopping_thd를 높여줌
3. Frequency Change : Noise 주파수 감지 시 구동 주파수를 Hopping 주파수로 바꾸어주는 단계