## Slide 1
Touch SW Team
A guide for new employees
of the Touch Software Team
v0.1

## Slide 2: Index
Touch SW Team의 업무
System Part의 업무

## Slide 3: Touch SW Team의 업무
TMCU
SRIC (Source + ROIC)
Panel
Touch Node
USB/I2C(Host)
Touch SW Team의 목표
→ 고객사가 요구하는 Touch의 성능과 기능을 구현하는 것이다.
<Simplified Touch System >
Touch SW Team의 업무
→ Panel의 각 Touch Node의 Data를 가공하고, Touch Algorithm을 통해 Touch의 성능을 개선하고 특정 동작을 구현한다.
→ Touch SW team은 크게 3개의 파트로 나누어진다.
  System part: TMCU가 raw data(Touch Node data)를 정상적으로 가져올 수 있도록 시스템을 셋팅한다.
  Algorithm part: 정확한 Touch를 구현하기 위해 Algorithm을 개발하고 구현한다.
  Application Part: 사용자가 data를 볼 수있도록 프로그램을 구현하거나, Firmware를 다운로드할 수 있는 Tool을 개발한다.

## Slide 4: Touch SW Team의 업무
TMCU
SRIC (Source + ROIC)
Panel
Touch Node
USB/I2C(Host)
Simplified Touch System Flow
→ 기본적인 Touch System의 동작 원리는 다음과 같다.
  System part에서 System의 clock을 셋팅하여 Timer, PWM, I2C 등 시스템을 동작시킨다.
  통신(I2C, TLVDS 등)을 이용해 TPIC, ROIC의 Reg.를 셋팅하여 raw data를 가져온다.
  Algorithm Part는 System part에서 가져온 raw data를 Touch Algorithm을 개발 및 적용하여 linearity, accuracy를 개선하거나 특정 기능을 구현한다.
<Simplified Touch System >
TPIC
T-CON
Touch System
→ ROIC(ReadOut IC): Panel에 전달되는 Touch를 인식하여 MCU로 Touch data
를 전송하는 IC
→ TPIC(Touch Power IC): Touch 구간 동안 Gate와 VCOM 전압을 Touch 신호
와 동기화하여 Parasitic Capacitance를 제거하여 Touch 성능을 향상 시켜주
는 IC
→ T-CON: V-sync, T-sync의 신호를 보내 한정된 시간 안에 Display time과
Touch Sensing time이 겹치지 않도록 Timing을 조절하는 IC
→ USB/I2C: Host(개발자)가 MCU를 컨트롤하거나, 디버깅 할 수 있도록 사용하
는 통신 방식 (Tool Part)

## Slide 5: System Part의 업무 이해
System Part의 역할
→ 고객사에서 전달 받은 패널과 보드(4 page의 모식도와 실물을 비교하여 참
고)의 MCU를 컨트롤 하여 사전에 합의한 Spec.에 맞춰 raw data를 추출한
다.
→ System part의 가장 중요한 목표는 raw data를 정상적으로 추출하는 것이
다.
System Part의 이해
1. 시스템의 구성을 파악하고 각 Peripheral의 역할과 상관관계를 정확하게 이
해하는 것이 중요하다. (ex raw data를 가져오는 flow (SRIC -> Memory)
2. MCU에서 발생시키는 Clock을 어떤 레지스터로 컨트롤하고 각 Clock이 어
느 곳에 사용되는지 알아야 한다.
3. MCU와 Peripheral 간의 통신을 위한 I2C, SPI, TLVDS 등 통신방식을 이해하
고 있어야한다.
4. 팀 내에서 사용하는 base code의 구조를 파악해야만 Touch data의 생성 및
출력 flow를 알 수 있다.

## Slide 6: System Part의 업무 이해 – Display time, Sensing time
Display, Sensing time의 구분
→ VSYNC는 T-CON에서 발생하는 파형으로 1 Frame 을 나타내는 기준이 되
는 파형이다. VSYNC에 따라서 주사율이 결정된다.
→ TSYNC에서 high일 때가 Display time, Low일 때가 Sensing Time이다.
→ TSYNC의 LOW 구간에서 Touch를 Sensing하고 data를 가져온 후 High 구
간에서 Algorithm 처리를 한다.
>> 따라서 TSYNC의 정해진 타이밍에 맞춰 Touch Data를 가져오고,
Algorithm 처리를 하는 작업이 굉장히 중요하다.
<Touch sensing 파형>
PWM(Pulse Width Modulation)
→ Touch Data를 검출하기 위한 파형으로, MCU 내부에서 생성하여 T-CON으
로 부터 입력 받은 TSYNC와 동기화 하여 SRIC, TPIC로 전달된다.
→ 따라서 PWM block의 레지스터를 컨트롤 하여 PWM을 컨트롤하여 센싱
타이밍을 조절한다.
: Display time
: Touch time

## Slide 7: System Part의 업무 이해 – MUX
<Panel의 MUX 모식도>
MUX
→ MUX는 1번의 센싱으로 가져올 수 있는 raw data를 의미하고, 각 패널마다
MUX의 개수는 다르다.
→ 패널의 모든 Touch data를 한번에 가져올 수 없기 때문에 나눠서 센싱하는
MUX를 사용한다.
→ 따라서 패널의 Touch node를 모두 센싱하기 위해서는 PWM이 MUX의 개수
에 맞춰서 나가야한다.
→ 센싱된 데이터는 SPI, TLVDS등의 통신을 통해 MCU의 지정된 SRAM Buffer
로 저장되어 알고리즘에 사용된다.
Panel
1 MUX
.
.
.
.
.
.
.
6 MUX
SRIC (Source + ROIC)

## Slide 8: System Part의 업무 이해 – Firmware 구성
Firmware란?
→ 하드웨어 장치에 포함된 소프트웨어로, 하드웨어의 제어(low-level control)
와 구동을 담당하는 일종의 운영체제이다.
Touch Firmware의 구성
1. Touch FW는 크게 Bootloader 와 Application으로 나누어져 있다.
2. FW는 Binary로 이루어진 .img 파일 형태로 사용한다.
- .img 파일은 빌드 후 Post Process과정을 통해 만들어 진다.
- Post Process란 빌드를 통해 생성된 .axf 파일을 .img로 변환하는 작업이다,
<SW 47701 TMCU Flash Memory>
Bootloader (12KB)
Application(116KB)
0x0000 0000
0x0000 3000
0x0002 0000

## Slide 9: System Part의 업무 이해 – Bootloader(1)
Information Region
0x0002 07FF
Bootloader의 역할
1. Trim값 체크
- Trim값이란 칩마다 웨이퍼의 위치, 특성에 따라 달라지는 특성을 보상해 주
기 위한 값이다. Ex) 설계상 OSC의 주파수가 12MHz인데, 실제 측정시
11.5MHz가 나온다면 이를 보상해줄 수 있는 값을 Infor. Region에 Writing
- Bootloader는 Infor. Region에 Writing 돼있는 Trim 값을 확인하여 Booting
여부를 결정한다.
<SW 47701 TMCU Flash Memory>
Application(116KB)
0x0000 0000
0x0000 3000
0x0002 0000
Bootloader (12KB)
CRC(4Byte)
2. Application 유효성 체크(Bootloader의 핵심)
- Post Process를 거친 Application의 마지막 4Byte에는 CRC값이 Writing
돼 있고, Bootloader는 App의 CRC를 계산하여 Writing된 CRC값과 비교하
여 App의 유효성을 검증한다.
- 검증과정을 마친 후 App으로 동작한다.
- App의 CRC값이 다르다면 App Download 모드로 진입하여 App을 다시 다
운로드 할 수도 있도록 대기한다.
3. CLK Init.
- 시스템에 사용되는 CLK들을 셋팅하여 정상적으로 동작하는지 확인한다.

## Slide 10: System Part의 업무 이해 – Bootloader(2)
Bootloader의 역할
4. App Download(IAP download) 기능
- Application을 업데이트 하기 위해서 사용
하는 기능으로, Flash에 새로운 App을
Writing 하기 위해 Bootloade를 Sram으
로 옮기고 Flash의 App영역에 새로윤 App
을 Writing 한다.
- App을 새롭게 Writing하고 Reset을 걸어
다시 Flash에서 동작하도록 한다.
<SW 47701 TMCU Flash Memory>
Bootloader (12KB)
Application(116KB)
<SW 47701 TMCU SRAM>
Reserved for Bootloader
+RW
+ZI
…
Bootloader (12KB)
New Application(116KB)

## Slide 11: System Part의 업무 이해 – Application
<SW 47701 TMCU Flash Memory>
Bootloader (12KB)
Application(116KB)
0x0000 0000
0x0000 3000
0x0002 0000
Application의 역할
1. Normal Mode
- 가장 기본적이며, main 동작의 개념으로 앞선 내용과 동일하게 Touch
node를 sensing하여 raw data를 가져오고, Algorithm처리를 통해 Touch
좌표를 report하는 동작의 반복이 이루어지는 모드이다.
2. Diagnostic Mode
- Project를 진행하며, 패널에서 발생하는 문제를 검출하는 모드이다. 주로
raw data의 이상유무, Touch node 간의 short open 등의 불량을 검출하
기 위한 모드이다.
3. Download Mode
- Bootloader에서 Download 기능을 구현할 수 있도록 Application에서 Boot
로 넘어 갈 수 있도록 해주는 모드이다.
Application(116KB)

## Slide 12: System Part의 업무 이해 – FW flow chart
Set Trim Value
Power On
Clock Initialize
Protocol Initialize
Is CRC correct?
TPIC Initialize
Parameter Initialize
Algorithm Initialize
Module Initialize
Baseline Initialize
Get Rawdata
Algorithm Process
Touch Report
Set Trim Value
Clock Initialize
Protocol Initialize
Download Mode
Is touch?
Yes
Yes
No
No
Application
Bootloader

## Slide 13: Q&A
감사합니다.