## Slide 1: RANSAC 알고리즘에 기반한 Drawing Jitter 개선
이 헌 인턴
Touch SW팀 Algorithm 파트
LX Semicon Internal Use Only
LX Semicon
August 12, 2022
Notes: 안녕하세요. 저는 Touch SW팀 알고리즘 파트 이헌 인턴이라고 합니다.
저는 이번 프로젝트에서 drawing시 발생하는 drawing 지터를 개선하기 위해 RANSAC 알고리즘에 기반한 Drawing Jitter 개선이라는 주제로 프로제트 발표 시작하도록 하겠습니다.

## Slide 2
• Contents
Chapter 1. Introduction
Chapter 2. Theory
Chapter 3. Research methods
Chapter 4. Results
LX Semicon Internal Use Only
LX Semicon
1 / 8
Notes: 우선 앞 부분에서 프로젝트 선정 배경에 대해 말씀드리고, 다음으로 기존에 적용 되어있는 이론과 새롭게 적용할 이론에 대해 설명 드리겠습니다.
다음으로는 RANSAC 알고리즘을 어떤 식으로 프로젝트에 적용시켰는지 연구방법을 설명 드리고, 마지막으로 결과 보여드리며 프로젝트 발표 마무리하도록 하겠습니다.

## Slide 3
LX Semicon Internal Use Only
LX Semicon
• Introduction
입력된 Real 좌표
Jitter가 개선된 좌표
“ Vector prediction ”
and
Smoothing
2 / 8
Notes: 먼저 프로젝트 선정 배경을 말씀 드리겠습니다.
스크린 터치로 입력 받은 원본 좌표를 그래도 사용하여 Drawing을 구현하면 왼쪽 사진과 같이 Drawing 지터가 많이 발생한 그래프가 출력되게 됩니다. 여기서 Drawing Jitter란 직선이 곧지 않고 구불구불하게 출력되는 것을 의미합니다.
더욱 부드러운 터치를 제공하기 위해서는 오른쪽 파란색 그래프와 같이 Drawing Jitter를 최대한 줄여주어야 하는데,
현재 이 drawing 지터를 줄여주기 위해서 vector prediction과 smoothing이라는 과정을 거치게 됩니다. 이중 vector prediction에서 예측된 벡터의 정확도가 높을수록 Drawing 지터를 크게 줄일 수 있기 때문에, 이번 프로젝트에서는 예측 벡터를 기존의 방식보다 좀 더 정확하게 찾아서 결과적으로 Drawing 지터를 개선하여 좀 더 linearity한 Drawing이 가능하도록 하는 것을 프로젝트 목표로 하였습니다.

## Slide 4
LX Semicon Internal Use Only
RANSAC vector prediction
• 단순히 과거 좌표를 연결하는 방식
• noise가 발생하면 정확성 ↓
• 여러 벡터들 중 가장 정확한 벡터 반환
• noise가 발생해도 정확성 높음
Noise
Noise
previous vector prediction
LX Semicon
• Theory
Proposed
3 / 8
Notes: 그러면 우선 기존의 vector를 예측하는 방식과 새롭게 vector를 예측할 방식을 비교하여 설명 드리겠습니다.
왼쪽 사진에서처럼 기존에 예측 벡터를 구하는 방식은 단순히 과거 좌표를 연결하는 방식을 사용했습니다. 이렇게 되면 noise가 큰 데이터가 발생하는 순간 예측 벡터의 정확도가 많이 떨어지는 문제가 발생하게 됩니다.
하지만, RANSAC 알고리즘을 이용하면 저장된 과거의 좌표들을 가지고 여러 벡터를 구하고 이 벡터들 중에서 가장 정확한 벡터를 반환하기 때문에 noise가 발생해도 기존의 방식보다 정확하게 벡터를 예측할 수 있다는 장점이 있습니다. 이렇게 RANSAC 알고리즘을 통해 기존보다 정확한 예측 벡터를 성공적으로 구해내게 된다면 결과적으로는 Drawing Jitter를 줄일 수가 있게 될 것입니다.

## Slide 5
outlier
inlier
outlier
inlier
threshold
LX Semicon Internal Use Only
DATASET
LX Semicon
• Research methods
“ 가장 많은 Inlier를 포함한 벡터 반환 ”
4 / 8
Notes: 다음으로 프로젝트 내에서 RANSAC 알고리즘이 어떤 식으로 동작하는지 좀 더 자세하게 설명 드리겠습니다.
RANSAC 알고리즘은 우선 DATASET에 새롭게 과거 좌표가 저장되는 순간 실행되는데, 화면에서는 현재 10개의 과거 좌표가 dataset에 저장되어 있는 모습입니다.
알고리즘 동작 방식은 다음과 같습니다. 저장된 좌표들 중에서 임의의 두 점을 선택해 벡터를 생성하고, 설정해둔 threshold 값 안에 있는 좌표들을 inlier, 바깥에 있는 좌표들을 outlier 처리합니다.
화면에 예시로 나와있는 벡터의 경우 6개의 inlier를 가지게 됩니다.
다음으로 임의의 두 점을 새롭게 설정하고 방금 말씀드린 과정을 반복하여 inlier의 수를 구합니다. 이 벡터의 경우는 총 2개의 inlier를 가지게 됩니다. 이렇게 여러 벡터에 대해서 inlier 수를 구한다음 가장 많은 inlier를 가지는 벡터를 반환하게 됩니다. 그 이유는 가장 많은 inlier를 포함한 벡터가 가장 정확한 예측 벡터일 가능성이 크기 때문입니다.

## Slide 6
LX Semicon Internal Use Only
1
3
3
2
5
5
• Research methods
LX Semicon
Inlier의 수가 같을 경우 → 직선과 Inlier 간 거리의 총합 비교
5 / 8
Notes: RANSAC 알고리즘은 inlier의 수를 가지고 정확도를 측정하기 때문에 dataset의 크기가 클 수록 정확한 결과를 도출할 수 있습니다. 하지만 펌웨어의 특성상 자원이 한정적이기 때문에 dataset 크기를 기껏해야 10, 20정도로 크게 설정할 수 없었으므로 같은 Inlier 수를 가지는 벡터들이 많이 존재했습니다.
이렇게 같은 Inlier 수를 가지는 벡터들 중에서도 가장 정확한 벡터를 찾기 위해서 저는 2차적으로 비교해 주는 과정을 새롭게 추가하였습니다.
방법은 다음과 같습니다. 화면에 자료처럼 각각 3개씩 같은 Inlier 수를 같는 경우가 있다고 한다면, 각각의 경우에서 직선과 Inlier 간 거리의 총합을 계산합니다. 왼쪽은 총합이 7, 오른쪽은 총 합이 12입니다. 그리고 그 합이 가장 최소인 벡터 다음 예시에서는 왼쪽 벡터가 선택되게 됩니다.
이렇게 해서 같은 Inlier 수를 가지는 벡터들 사이에서도 정확한 예측 벡터를 도출해 낼 수가 있었습니다.

## Slide 7
LX Semicon Internal Use Only
• Research methods
LX Semicon
• 좌표가 입력될 때마다 dataset에 좌표 저장
• 좌표가 밀집된 곳에서 정확도 ↓
• 알고리즘 수행 시간을 많이 잡아먹음
• 저장 거리 이상일 때 dataset에 좌표 저장
• 좌표가 밀집된 곳에서도 정확도 ↑
• 알고리즘 수행 시간 감소
DATASET
DATASET
저장거리
6 / 8
Notes: 다음으로는 dataset에 과거 좌표를 저장한 방법에 대해서 설명 드리겠습니다.
처음에는 터치 데이터가 들어올 때 마다, 60hz기준 16ms마다 dataset에 과거 좌표를 저장하였습니다.
하지만 이 방법은 빠른 드로잉에서는 문제가 없었지만, 드로잉을 천천히 해서 과거 좌표들이 밀집되게 되면 예측 벡터의 정확도가 많이 떨어지게 된다는 문제가 발생했습니다. 또 ten touch에 적용했을 때 16ms마다 RANSAC 알고리즘이 실행된다면 수행 시간을 많이 잡아먹을 수도 있다는 문제가 있었습니다.
이 문제를 해결하기 위해서 과거 좌표가 입력될 때마다 dataset에 추가해 주는 것이 아니라 빨간색 좌표처럼 일정 거리 이상의 과거 좌표가 입력되었을 때만 dataset에 추가해 주는 방법을 통해서 문제를 해결할 수 있었습니다. 결과적으로 좌표가 밀집된 곳에서도 예측 벡터의 정확도를 향상시킬 수 있었고 RANSAC 알고리즘의 호출 빈도가 줄기 때문에 알고리즘 수행 시간도 줄여줄 수 있었습니다.

## Slide 8
LX Semicon Internal Use Only
• Research methods
LX Semicon
- 곡선으로 drawing 할 경우 기존보다 지터가 많아지는 문제 발생
- Inlier 평균 갯수에 따라 RANSAC algorithm의 비중을 줄여 줌
previous
RANSAC
previous
RANSAC
7 / 8
Notes: RANSAC 알고리즘이 직선인 경우에 정확한 예측 벡터를 구할 수 있지만, 곡선의 경우에서는 오히려 기존의 방식보다 성능이 떨어지는 현상이 있었습니다.
같은 입력을 가지고 예측 벡터를 구하는 방식만 다르게 하여 출력한 결과입니다. Previous가 기존의 방식으로 예측 벡터를 구한 것이고 RANSAC이 새로운 방법으로 예측 벡터를 구해 출력한 결과입니다.
이 문제를 해결하기 위해서는 우선 직선일 때와 곡선일 때의 상황을 구분해서 직선일 때에는 RANSAC 알고리즘의 비중을 늘리고 곡선일 때에는 RANSAC 알고리즘의 비중을 낮춰 주어야 했습니다.
저는 직선과 곡선 상황을 구분하기 위해 Inlier의 평균 크기를 이용하였는데, 직선일 때에는 Inlier의 평균 크기가 대략 9~10 정도가 나왔고, 곡선일 경우에는 그보다 낮은 평균치가 나와서 Inlier의 평균 크기가 낮을수록 RANSAC 알고리즘의 비중을 낮추어 주었습니다.
그 결과 오른쪽 그림과 같이 곡선의 경우에서 새롭게 발생했던 지터를 줄일 수 있었습니다.

## Slide 9
previous
LX Semicon Internal Use Only
• Results
LX Semicon
얇은 면적으로 drawing
drawing 중간에 멈춘 경우
8 / 8
천천히 drawing 하는 경우
RANSAC
previous
RANSAC
previous
RANSAC
Notes: 마지막으로 RANSAC 알고리즘을 적용하여 drawing 했을 때의 결과를 보여드리며 발표 마무리하도록 하겠습니다.
3가지 경우에 대해서 drawing을 해 보았는데,
먼저 가장 왼쪽 그림처럼 스크린과 손가락이 닿는 면적을 얇게 해서 계단화 현상이 나타났을 때의 출력입니다. 구불구불하게 나타난 drawing 지터가 많이 감소한 것을 확인할 수가 있습니다.
다음으로 drawing 중간에 멈췄다가 다시 drawing 하는 경우입니다. 빨간색 동그라미 부분이 drawing을 멈춘 부분인데 기존의 방식은 이 부분에서 크 drawing 지터가 발생했지만 RANSAC을 이용한 경우에서는 이런 지터가 나타나지 않았습니다.
마지막으로 천천히 drawing 하였을 경우인데, 기존의 방식은 심하게 drawing 지터가 발생하였지만 RANSAC을 이용하면 이 부분도 개선된 것을 확인할 수 있습니다.
결과적으로 직선 drawing을 할 때에 RANSAC 알고리즘을 이용하면 기존의 방식보다 더욱 linearity 한 결과가 나오는 것을 확인할 수가 있습니다.

## Slide 10: 감사합니다.
LX Semicon
LX Semicon Internal Use Only
Notes: 이상으로 프로젝트 발표 마치도록 하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다.