## Slide 1
Finger Algorithm Tuning Process
2022. 11. 07
Touch SW team

## Slide 2: Algorithm Flow
Calculate delta
ucOvrShift, usSeedBase
sBlockPosThd, sBlockNegThd
Intensity / Delta data
Touch threshold
sFirstTouchOnMaxCellVal
lSmallTouchOnThd, lTouchOffThd
ucMultifingerFirstTouchThDownOffset
Separation
ucMergeSmallThdPer, ucMergeMediumThdPer
usSmallNodeCnt, LabelNoiseThd
Coordinate scale
sFingerGlobalCoordiXResolutionOffset
sFingerGlobalCoordiOffsetX
sFingerGlobalCoordiYResolutionOffset
sFingerGlobalCoordiOffsetY
Center coordinate smoothing
bFingerMeanSmoothing, ucSmoothPastOrgInter
cDisSmoothOffset, lMoveSmoothingLevel
ucVectorPredictionCoef
Out-in drawing
usOutInDrawEdgeTh, ucOutInDrawDisTh
Remove edge
bRemoveEdge, ucRemoveEdgeVer
usRemoveEdgeXdistThd, usRemoveEdgeYdistThd
bUsetRealPastSentPos1
Palm rejection
ucPalmDetectionOn, usPalmLevel
ucPalm_PALM_CONNECT_DIST
ucPalm_PALM_REGION_UPDATE_PERIOD
ucPalm_TOUCHDOWNFRAMEMAX
ucPalm_TOUCHDOWNSLOPETHRESHOLD
ucPalm_IGNOREFRAMENUM
ucPalm_KEEPPALMREGIONFRAME
Initial palm rejection
usPalmCandiStdTh, ucPalmCandiDeltaTh
Jitter
ucFirstDrawingCellCnt, usFirstDrawingThd
Edge diagonal drawing
bUseMultiEdgeCoef
usSmallTouchMaxDeltaThd, ucSmallTouchCellCntThd
ucSmallTouchHeightThd, ucSmallTouchWidthThd
ucLeftEdgeExpand, ucLeftEdgeExpand_small
NO
Line Filter
cLineFilter
RAW data
Filtered RAW data
Saturation
Baseline
Edge coordinate
ucLeftEdgeExpand (bUseMultiEdgeCoef = 0)
ucLeftEdgeExpand_medium (bUseMultiEdgeCoef = 1)
sXExpandStartOffset, usLabelEdgeExpandMode
Drum test
usFirstMoveDistanceThd, usMoveDistanceThd
ucDynamicTrackingDistanceMode, usDrumTestDist
Hopping
ucNoiseDetectionMode, ucDiscardFrameNum
ucHoppingThd, ucNoiseDetectMaxType
bInitAddHoppingThd, HoppMainRollbackSec
ucNoiseStartThd, ucNoiseStartCntThd
usMergeLabelSizeTh
usLabelPeakDiffTh, usLabelPeakValleyDiffTh
In-out drawing
usPostProcessEdgeTH, ucPostProcessDisTH
ucPostProcessExpendDiv, cPostProcessEndMargin
bPostProcessInterpolationMode
Edge coordinate smoothing
cEdgeSmoothing_Finger_On
cEdgeSmoothingV2_Finger_On
Power on palm
iRecalCond1_AccSum_Thd, ucRecalCond1_WaitCnt
iRecalCond2_AccSum_Thd, ucRecalCond2_WaitCnt
ucMinDeltaTh
Baseline tracking
bFingerBaseTracking
bFullFingerBaseTracking

## Slide 3: Raw / Intensity data Check
Saturation 확인
  Raw data saturation 되는지 확인 (문제 있으면 시스템 Part 문의)
Line filter On / Off
  Line noise가 있는 경우 Line filter를 사용
  Line filter On / Off 및 버전 결정 : cLineFilter
OverShift 결정
  Finger touch 시 Max delta 값이 100~200 나오도록 ucOvrShift 값 정하기
  적어도 Max 값이 100 정도는 나오도록 해야 함
SeedBase 결정
  usSeedBase는 기본적으로 Max delta의 1/10 정도로 정하고, Noise 정도에 따라 조절
  Battery 상태 (System)에서 10 touch 시 발생하는 delta 값보다 낮게 설정해야 함
  Palm 대고 drawing 되나 check
Baseline tracking
  sBlockPosThd, sBlockNegThd는 usSeedBase보다 크지 않게 설정
  Finger PJT에서는 bFingerBaseTracking, bFullFingerBaseTracking를 모두 1로 해줘야 baseline tracking이 됨
  Pen PJT에서는 Full finger 모드일 때 baseline tracking을 할 필요가 없으므로 bFingerBaseTracking만 1로 해줌
  Baseline tracking On / Off 결정 : bFingerBaseTracking
  Full finger 모드일 때 baseline tracking On /Off 결정 : bFullFingerBaseTracking

## Slide 4: Touch threshold tuning
First touch threshold, Touch off threshold 결정 ( sFirstTouchEnable1Touch = 0 )
  3-4Φ Touch 가능하도록 sFirstTouchOnMaxCellVal (MaxDelta), lSmallTouchOnThd (vusS), lTouchOffThd (vusS) 정하기
    첫 프레임 터치 (좌표 report) threshold : sFirstTouchOnMaxCellVal, lSmallTouchOnThd
    두 번째 프레임 이후 터치 (좌표 report) threshold : lTouchOffThd
  10 Touch와 Palm & finger touch 가능하도록 ucMultifingerFirstTouchThDownOffset 정하기
    sFirstTouchOnMaxCellVal – ucMultifingerFirstTouchThDownOffset 가 usSeedBase 보다 크게 설정
    lTouchOffThd – ucMultifingerFirstTouchThDownOffset/2 가 usSeedBase 보다 크게 설정
    Palm이 있거나 6 touch 이상일 때 sFirstTouchOnMaxCellVal, lTouchOffThd 낮춰주는 offset : ucMultifingerFirstTouchThDownOffset
First touch threshold 결정 ( sFirstTouchEnable1Touch > 0 )
  Touch 수에 따라 First touch threshold를 다르게 설정할 때 사용
  1 Touch 일 때 첫 프레임 터치 (좌표 report) threshold : sFirstTouchEnable1Touch
  2 Touch 일 때 첫 프레임 터치 (좌표 report) threshold : sFirstTouchEnable2Touch
  3 Touch 일 때 첫 프레임 터치 (좌표 report) threshold : sFirstTouchEnable3Touch
  4 Touch 일 때 첫 프레임 터치 (좌표 report) threshold : sFirstTouchEnable4Touch
  Palm이 있거나 5 Touch 이상 일 때 첫 프레임 터치 (좌표 report) threshold : sFirstTouchEnable5Touch

## Slide 5: Center coordinate tuning
좌표 Scale 맞추기
  Panel의 여러 영역에서 도전봉과 터치 좌표 위치가 일치하는지 확인
  X좌표 scale 조절 Parameter : sFingerGlobalCoordiXResolutionOffset, sFingerGlobalCoordiOffsetX
  Y좌표 scale 조절 Parameter : sFingerGlobalCoordiYResolutionOffset, sFingerGlobalCoordiOffsetY
Separation
  Windows10 인증 Spec : 7Φ 도전봉 edge to edge 8mm
  최소한 Win 인증 Spec은 만족해야 하고, big finger는 한 개의 터치로 나올 수 있도록 변수 조절
  ucMergeSmallThdPer, ucMergeMediumThdPer 낮을수록 merge 잘 되고, LabelNoiseThd 낮을수록 split 잘 됨
    usSmallNodeCnt보다 작은 cell 개수를 가진 라벨의 merge threshold : ucMergeSmallThdPer
    usSmallNodeCnt 이상의 cell 개수를 가진 라벨의 merge threshold : ucMergeMediumThdPer
    Split 시 첫 Labeling threshold를 정하는 변수 : LabelNoiseThd
Center smoothing
  Big finger나 인접 finger drawing 시에도 지글거림이 적도록 해야 함
  너무 강하게 하면 실제 그리는 것보다 작게 그려지며 (밀착감 떨어짐) panning latency를 만족하지 못할 수 있음
  이전 좌표들을 이용한 smoothing
    이전 좌표들을 이용한 smoothing On / Off : bFingerMeanSmoothing
    어떤 이전 좌표 set을 사용할지 결정 : ucSmoothPastOrgInter
  Distance 기반 smoothing
    Distance 기반 smoothing On / Off & distance를 조절해주는 offset : cDisSmoothOffset
    Distance 기반 smoothing 시 smoothing 강도 : lMoveSmoothingLevel
    Vector prediction 기반 smoothing 시 강도 : ucVectorPredictionCoef
Tuning 필요
OK
8mm

## Slide 6: Center coordinate tuning
Jitter
  큰 사이즈의 도전봉이나 big finger 초기 터치 시 Jitter를 줄일 수 있도록 tuning
  작은 사이즈의 도전봉 (5-7Φ)은 writing 될 수 있도록 변수 조절
  초기 터치 시 ucFirstDrawingCellCnt 보다 사이즈가 큰 터치만 Jitter 막아줌
  초기 터치 시 usFirstDrawingThd 보다 움직임이 작은 Jitter만 막아줌
Drum Test
  Drum test는 두 손가락을 번갈아 빠르게 터치하는 test
  빠른 drawing 시 끊김이 없고, Drum test 시 선이 이어지지 않게 해야 함
  첫 프레임 tracking distance threshold : usFirstMoveDistanceThd
  두 번째 프레임 이후 tracking distance threshold 정하는 버전 선택 : ucDynamicTrackingDistanceMode
    ucDynamicTrackingDistanceMode이 0일 때는 usMoveDistanceThd를 조절하여 빠른 drawing, drum 모두 잘 될 수 있게 해야 함
    두 번째 프레임 이후 tracking distance threshold : usMoveDistanceThd
  위 과정만으로 조절되지 않으면 알고리즘으로 개선 필요
    Drum touch distance threshold : usDrumTestDist

## Slide 7: Edge coordinate tuning
Edge 좌표 tuning
  7Φ, 16Φ 도전봉으로 Edge 영역 좌표 맞추기
  7Φ는 edge spec (Sharp : 1.5mm) 안에 들어오게 조절하되 최대한 edge 쪽으로 가도록 tuning 해야 16Φ도 Win 인증 pass 할 수 있음
  4방향 모두 tuning해야 함
  EdgeExpand 계수는 64가 default고, 키울수록 edge 쪽으로 이동
    Left edge expand 계수 (bUseMultiEdgeCoef = 0) : ucLeftEdgeExpand
    Left edge expand 계수 (bUseMultiEdgeCoef = 1) : ucLeftEdgeExpand_medium
  sXExpandStartOffset이 0이면 Edge expand는 1node (256) 적용
  sXExpandStartOffset를 키우면 big finger drawing 시 휨이 줄어듦
    Edge expand 적용되는 영역 조절하는 offset : sXExpandStartOffset
  usLabelEdgeExpandMode를 1로 설정하면 big finger drawing 성능 좋아지는 경우 있음
    label_EdgeExpand 함수에서 초기 max_d 값을 결정 : usLabelEdgeExpandMode
Edge 사선 drawing
  Center에서 edge 쪽으로 사선 drawing 시에 휨이 없도록 7Φ (normal finger), 16Φ (big finger) 각각 tuning (bUseMultiEdgeCoef = 1)
    Left edge expand 계수로 big finger 사선 drawing 시 사용 (bUseMultiEdgeCoef = 1) : ucLeftEdgeExpand
    Left edge expand 계수로 normal finger 사선 drawing 시 사용 (bUseMultiEdgeCoef = 1) : ucLeftEdgeExpand_small
  Normal finger가 검출될 수 있도록 threshold 조절
    Normal finger일 때 Max delta threshold : usSmallTouchMaxDeltaThd
    Normal finger일 때 cell count threshold : ucSmallTouchCellCntThd
    Normal finger일 때 row size threshold : ucSmallTouchHeightThd
    Normal finger일 때 column size threshold : ucSmallTouchWidthThd
Center
Edge
Center
Edge

## Slide 8: Edge coordinate tuning
Edge 꺾임 제거
  Center에서 edge 쪽으로 사선 drawing 시 edge 끝부분에 발생하는 꺾임 제거 (bRemoveEdge = 1)
  ucRemoveEdgeVer
    Remove edge 알고리즘 버전 결정 : ucRemoveEdgeVer
    0 : center → edge drawing 시 edge 끝좌표 report 이후에는 좌표 출력 되지 않음
    1 : center → edge drawing 시 edge 끝좌표 report 이후에도 (끝좌표를 벗어나면) 좌표 출력됨
  RemoveEdgedistThd 낮출수록 edge 제거 잘 됨
    Remove edge 적용 결정하는 X distance threshold : usRemoveEdgeXdistThd
    Remove edge 적용 결정하는 Y distance threshold : usRemoveEdgeYdistThd
  bUsetRealPastSentPos1
    PastPos[1] 좌표 결정 : bUsetRealPastSentPos1
    0 : PastPos[1] 좌표 계산하여 사용 (report된 좌표와 다름)
    1 : 이전에 report된 PastPos[1] 좌표 사용
Edge smoothing
  Edge 영역에서 smoothing이 더 필요한 경우 사용
  cEdgeSmoothing_Finger_On을 사용하면 x, y 각각 이전 좌표와 현재 좌표의 거리를 계산하여 smoothing을 함
  cEdgeSmoothingV2_Finger_On을 사용하면 이전 좌표와 현재 좌표의 거리를 계산하여 smoothing을 함
  Distance 기반 edge smoothing On / Off & distance를 조절해주는 offset : cEdgeSmoothing_Finger_On, cEdgeSmoothingV2_Finger_On
Center
Edge
실제 움직임
Drawing 된 라인
②
②
①
③
①
③
④
④
Ver = 1
Ver = 0

## Slide 9: Edge coordinate tuning
In-out drawing
  Center에서 edge 쪽으로 빠르게 drawing 할 때 끝까지 drawing 될 수 있도록 해야 함
    Post process On / Off & Post process 적용되는 edge 범위 : usPostProcessEdgeTH
    Post process 적용 결정하는 distance threshold : ucPostProcessDisTH
    가상 좌표 생성 시 사용하는 변수 : ucPostProcessExpendDiv
    가상 좌표를 더 바깥 쪽으로 보내는 edge 범위 : cPostProcessEndMargin
    Interpolation 수행 유무 : bPostProcessInterpolationMode
Out-in drawing
  Edge에서 center 쪽으로 빠르게 drawing 할 때 edge 끝에서부터 drawing 될 수 있도록 해야 함
  Out-in drawing off 상태에서도 잘 되면 off 상태 유지
    Out-in drawing On / Off & Out-in drawing 적용 되는 edge 범위 : usOutInDrawEdgeTh
    Out-in drawing 적용 결정하는 distance threshold : ucOutInDrawDisTh
Center
Edge
Center
Edge

## Slide 10: Palm rejection
초기 palm rejection 및 사이즈 기반 palm rejection
  Palm 터치 하였을 때 최대한 좌표가 찍히지 않도록 해야 함
  Target palm size (Sharp : 30Φ, BOE : 주먹 쥔 palm 찍히지 않는 정도)에 맞춰 usPalmLevel 조절
    Palm rejection On / Off 및 Palm 알고리즘 버전 결정 : ucPalmDetectionOn
    Palm size threshold : usPalmLevel
  PALM_CONNECT_DIST를 키우면 손가락을 편 palm도 좌표가 report되지 않게 할수 있음
    Palm 주변 몇 개의 node까지 palm 영역으로 판단할지 결정 : ucPalm_PALM_CONNECT_DIST
  매 프레임마다 palm 영역을 확장하고, 일정 프레임마다 palm 영역을 update하여 줄여줌
    Palm 영역 update (downsize) 주기 : ucPalm_PALM_REGION_UPDATE_PERIOD
  Normal size finger는 만족하지 않고, palm은 만족하는 TOUCHDOWNSLOPETHRESHOLD 값을 찾아 초기 palm을 줄일 수 있음
    초기 좌표를 skip할지 판단하는 frame 수 : ucPalm_TOUCHDOWNFRAMEMAX
    초기 좌표를 skip할지 판단하는 x100의 threshold : ucPalm_TOUCHDOWNSLOPETHRESHOLD
  IGNOREFRAMENUM을 늘리면 초기 palm 터치를 줄일 수 있으나 down latency 성능을 저하시킬 수 있음
    초기 좌표를 skip하는 frame 수 : ucPalm_IGNOREFRAMENUM
  KEEPPALMREGIONFRAME을 늘리면 palm이 일정 시간 사라져도 palm 영역을 유지할 수 있음
    Palm 영역 유지하는 frame 수 : ucPalm_KEEPPALMREGIONFRAME
PALM_CONNECT_DIST로 확장된 Palm 영역
Palm 영역

## Slide 11: Palm rejection
초기 palm rejection
  앞의 알고리즘에서 검출되지 않은 초기 palm을 제거
  Normal size finger는 만족하지 않고, palm은 만족하는 usPalmCandiStdTh 값을 찾아 초기 palm을 줄일 수 있음
    초기 좌표를 skip할지 판단하는 x10의 threshold : usPalmCandiStdTh
  ucPalmCandiDeltaTh는 usSeedBase 정도나 noise가 없을 때는 그보다 약간 낮게 설정
    표준편차 계산에 사용되는 delta threshold : ucPalmCandiDeltaTh
Power on palm
  Palm을 대고 power on 후 palm을 제거했을 때 recalibration이 될 수 있도록 해야 함
  큰 사이즈의 palm은 recalibration 조건 1에 의해 recalibration 됨
    Recalibration 조건1의 PosSum과 NegSum의 합 threshold : iRecalCond1_AccSum_Thd
    Recalibration 조건1을 만족한 frame count threshold : ucRecalCond1_WaitCnt
  작은 사이즈의 palm이나 finger는 recalibration 조건 2에 의해 recalibration 됨
    Recalibration 조건2의 NegSum threshold : iRecalCond2_AccSum_Thd
    Recalibration 조건2를 만족한 frame count threshold : ucRecalCond2_WaitCnt
  2번 Line filter 사용 시 (-) 부분이 보상되어 recalibration이 되지 않으면 ucMinDeltaTh를 조절하여 average line filter를 사용하게 해야 함
    Line filter 버전 바꾸는 Min delta threshold : ucMinDeltaTh
Power off
Power On
Power On
Baseline 다시 계산
Recal. 조건 만족
Power On
Baseline 잘못됨

## Slide 12: Touch 주변 영역에 delta 퍼지는 경우
Spread delta 제거
  Touch 시에 touch한 곳이 아닌 주변 영역에 delta 값이 퍼지는 경우가 있음
  이로 인해 touch가 palm으로 잘못 판단될 수 있기 때문에 offset을 제거하여 touch한 곳의 delta만 남아있게 함
  Spread delta down On / Off 결정 : SpreadPannelDeltaDown_En
  Spread delta인지 palm인지 구분하는 표준편차 threshold (Spread delta인 경우에만 offset 계산) : usPalmStdTh
Palm delta check
  Labeling 영역의 표준편차를 확인하여 spread delta인지 palm인지 판단
  Palm delta check On / Off 결정 : PalmDeltaCheck_On
  Palm delta check 할지 정하는 cell count threshold : ucPalmDeltaCheck_SizeTh
  Palm cell count 정하는 delta threshold : ucPalmDeltaTh
  Spread delta인지 palm인지 구분하는 표준편차 threshold : usPalmStdTh

## Slide 13: Noise detection (Hopping 적용 시)
Hopping tuning
  첨부되어 있는 문서를 참조하여 noise를 인가하고 drawing 끊김이 발생하지 않도록 해야 함
  ucHoppingThd를 조절하여 drawing이 끊기기 전에 hopping frequency로 (or main frequency) 전환이 빠르게 될 수 있게 해야 함
    Noise detection On / Off 및 버전 결정 : ucNoiseDetectionMode
    Hopping 결정하는 Max delta difference threshold : ucHoppingThd
    Noise detection 시 버리는 초기 frame 수 : ucDiscardFrameNum
    Noise detection 시 사용하는 Max delta type : ucNoiseDetectMaxType
    add_hopping_thd 초기화 On / Off : bInitAddHoppingThd
  Main frequency와 hopping frequency 사이의 주파수에서 noise로 인해 split이 되어 끊기는 경우 usMergeLabelSizeTh, usLabelPeakDiffTh, usLabelPeakValleyDiffTh를 조절하여 개선할 수 있으나 noise가 없을 때의 separation 성능을 체크해야 함
    usMergeLabelSizeTh 보다 작은 size의 touch만 merge 진행 : usMergeLabelSizeTh
    2개의 peak 값의 차이가 usLabelPeakDiffTh보다 크면 wrong split으로 판단하여 merge 진행 : usLabelPeakDiffTh
    2개 중 작은 peak 값과 valley 값의 차이가 usLabelPeakValleyDiffTh 보다 작으면 wrong split으로 판단하여 merge 진행 : usLabelPeakValleyDiffTh
  Touch off 시에 hopping이 되는 경우가 많으면 ucNoiseStartThd, ucNoiseStartCntThd로 조절
  Noise가 없을 때는 ucNoiseStartThd보다 작은 값들이 계산되므로 touch off 시에 큰 max delta difference가 나오더라도 hopping 하지 않음
    Noise가 없는지 판단하는 Max delta difference threshold : ucNoiseStartThd
    ucNoiseStartThd를 만족하는 frame 수 : ucNoiseStartCntThd
  Hopping frequency로 동작할 때 일정 시간 동안 터치가 없으면 main frequency로 복귀
    No-touch 시 원래 frequency로 복귀하는 시간 : HoppMainRollbackSec